14/2009. (IV. 30.) rendelet

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal a település szabályozási tervével összhangban Hévíz város illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15) Korm. rendelet rendelkezései figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A képviselőtestület az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. sz. mellékletében állapítja meg.

2. § A képviselőtestület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. §. (1) bekezdése alapján 2 évente beszámolót állít össze.

3. § A rendelet kihirdetésével hatályát veszti Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2004. (VIII. 31.) számú rendelete.

4. § (1) A rendelet 2009. május 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket tartalmaz.

Hévíz, 2009. április 28.

| Vértes Árpád | dr. Tüske Róbert |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |

Kihirdetve: 2009. április 30.

dr. Tüske Róbert

jegyző

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3

A tervezési szint	5

A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai	5

Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága	5

A terület általános jellemzése	6

Földtani, domborzati viszonyok	6

Éghajlat	6

Levegőminőség	7

A talajviszonyok leírás	8

Felszíni szennyeződés érzékenység	9

Felszíni, felszín alatti vizek	10

Gazdaságföldrajzi leírás	12

A táj élővilágának ismertetése	13

I. Hévíz hulladékgazdálkodási helyzetének jellemzése	14

II. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete	22

Nem veszélyes hulladékok	22

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok	23

Veszélyes hulladék	23

Csomagolási hulladék	25

A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	25

A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	26

III. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények	29

Hulladékok gyűjtése és szállítása	30

IV. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	31

A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége	31

V. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása	33

A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása	33

Csökkentési célok, ártalmatlanítási, hasznosítási célok	35

VI. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	39

Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló oktatási programok	40

VII. A tervezett intézkedések végrehajtásának ideje és költsége	41

Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt	41

Települési szintű feladatterv	44

A hulladékgazdálkodási terv indikátor rendszere	46

A megvalósítás szereplői	47

Ellenőrzés, monitoring	48

Mellékletek	49

# Bevezetés

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § -a értelmében a különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik – hat évre készítik el és két évente beszámolót állítanak össze az abban foglalt feladatok végrehajtásáról és ezzel egyidejűleg felül is vizsgálják a tervet.

Hévíz Város Települési Hulladékgazdálkodási terve 2004. évben készült el a 2004-2008. közötti időszakra vonatkozóan. A dokumentum felülvizsgálata a fenti törvény értelmében szükségessé vált, amelynek elvégzésére az önkormányzat a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel.

A feladat alapvető célja az, hogy Hévíz az aktuális környezeti állapotához, hulladékgazdálkodási helyzetéhez illeszkedő feladat tervvel rendelkezzen, amely a helyi környezetvédelem megalapozását szolgálja.

Ehhez meg kell vizsgálni, hogy milyen természetes és emberi eredetű környezeti változások történtek a korábbi terv elkészülése óta, és ezek milyen kedvező vagy kedvezőtlen hatásokkal jártak. Majd a település fejlesztési elképzeléseihez, és a hulladékgazdálkodási alapelvekhez igazodóan a szükséges intézkedések meghatározására és ütemezésére van szükség.

A hulladékgazdálkodási terv elkészítése folyamán egyeztetések történtek az önkormányzattal, amelyek során a Polgármesteri Hivatal dolgozói tájékoztatást adtak a településen bekövetkezett lényeges változásokról, illetve felvilágosítást nyújtottak a megvalósult intézkedésekről. Ezek az információk, és a hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott elvek szem előtt tartása teszik lehetővé, hogy a terv megvalósíthatósága biztosítható legyen.

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása

Az önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt években az önkormányzati rendszerrel együtt kialakult ennek jogi szabályozása is.

Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki a környezetet érintő kérdésekben is.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendeletekben – a más jogszabályokban előírtaknál – nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások is meghatározhatók.

Az önkormányzati törvény 8. § (1) bekezdése – nem teljes körű – felsorolást ad a települési önkormányzatok ún. helyi közszolgáltatási feladatairól. Ebben szerepel általánosan „az épített és természeti környezet védelme”.

Az ott említett számos feladat közül a környezet védelmét közvetlenül szolgálja:

- a csatornázás,

- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,

- a szelektív hulladékgyűjtés,

- a lomtalanítás.

Mindegyik jelentős hatással van a hulladékgazdálkodásra.

Az önkormányzati törvény 8. §-a arról is rendelkezik, hogy a helyi közszolgáltatási feladatoknál a települési önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Ugyanakkor kötelező feladatokat törvény is előír az önkormányzatok számára.

Ezt szolgálja a Hulladékgazdálkodási törvény, amely már mind a települési önkormányzat számára, mind a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz.

Ezenkívül meg kell említeni, hogy elkészült a Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája a 2007-2016. közötti időszakra vonatkozóan, amelyben megfogalmazott célokkal való összhang biztosítása szükséges a települési hulladékgazdálkodási tervek továbbfejlesztése során.

A hulladékgazdálkodás tervezésének háttere

Magyarország EU tagsága nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is felzárkózási kötelezettséget és lehetőséget jelent (1. sz. melléklet tartalmazza a jogszabályi előírásokat).

Az egészséges környezet biztosítása szempontjából a hulladékgazdálkodáson belül kiemelt fontosságú a lakosság mindennapi életvitele során képződő hulladék biztonságos összegyűjtése és kezelése. A települési önkormányzatok felelősségi körébe tartozó települési szilárd hulladék (TSZH), valamint az önkormányzatok által nyújtott lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes hulladékfajták kezelésének szerkezetátalakítása, korszerűsítése kiemelt fontosságú.

Az EU követelmények a települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiájának (Stratégia) irányát is meghatározzák. A környezetvédelmi alapelvek (az integrált szennyezés megelőzés, a szennyező fizet, az elérhető legjobb technika, az önellátás, a regionalitás, a költséghatékonyság elve), a hulladékgazdálkodási prioritások (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás) és a vonatkozó szabályozási rendszer figyelembe vételével stratégiai célként került kitűzésre

- a korszerű települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás kiterjesztése az ország teljes lakosságára,

- a korszerűtlen, régi hulladéklerakók bezárása és rekultiválása,

- a szilárd hulladék kezelési rendszerek EU normákhoz igazodó átalakítása,

- a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges jogi-szervezeti háttér megteremtése.

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi változásai, a települési hulladékgazdálkodás átalakulásának tapasztalatai, valamint a 2007-2013. közötti költségvetési időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott célokkal való összhang biztosítása a települési szilárd hulladékgazdálkodás stratégiájának továbbfejlesztését tették szükségessé, a 2008-ig terjedő Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) megalapozó fejlesztési irányok újragondolásával és időbeli kiterjesztésével.

A Stratégia fő célja, hogy azonosítsa a települési szilárd hulladék-gazdálkodás fejlesztési igényeit és támogassa ezek költség-hatékony megvalósítását, Magyarország egésze és régiói környezetvédelmi felzárkózásának elősegítése és EU kötelezettségeinek 2016-ig történő teljesíthetősége érdekében.

Ebből következően célja továbbá, hogy

- megalapozást adjon a II. Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítását célzó operatív programok közül a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program (KEOP) hulladékgazdálkodási intézkedéseinek végrehajtásához, azaz az Európai Unió 2007-2013. közötti fejlesztés-támogatási lehetőségeinek felhasználásához a települési szilárd hulladékok kezelése terén;

- alapot teremtsen az EU források felhasználásával tervezett projektek összehangolt előkészítéséhez, a rendelkezésre álló források ésszerű és hatékony felhasználása révén.

## A tervezési szint

A települési hulladékgazdálkodási terv a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelenti. A tervezés országos, területi és helyi szinten történik, amely a stratégiai tervezéstől, a megvalósítás-orientált tervezés felé halad.

Tervezési terület:	Hévíz város közigazgatási területe (2. sz. melléklet tartalmazza a település elhelyezkedését).

A tervezés báziséve: 2005-2006-2007.

## A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell tudni oldani Hévíz lakossága által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, illetve a Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiában és más tervekben, programokban, koncepciókban meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítania kell a környezet állapotát.

#### Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzati és egyéb szervezetek, együttműködések formái stb.

- Hévíz Város Önkormányzata

- ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.

- Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

## Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága

A tervezés alapjául szolgáló állapotértékelés a KSH adatai, ÁSZ vizsgálat adatai, valamint a jelen felülvizsgálat elkészítése érdekében végzett adatgyűjtés során begyűjtött információk felhasználásával készült.

A különböző forrásokból származó adatok sokszor nagyságrendi eltérést mutattak, vagy a szükséges adatok nem álltak rendelkezésre, ezért az értékelés során több esetben a műszaki becslésre kellett hagyatkozni.

## A terület általános jellemzése

Hévíz a Zalavári-hát kistáj területén helyezkedik el. A Hévízi-tó a kistáj egyetlen forrástava.

A Zalavári-hát észak-dél irányban hosszan elnyúló lapos meridionális hát az Alsó-Zala és a Hévízi-völgy között. Észak-dél irányban féloldalasan kiemelkedett, s dél felé fokozatosan elkeskenyedő területét a lejtés irányában kialakult konzekvens völgyelések hálózzák be. Kicsiny viszonylagos szintkülönbsége (34 m/km) alapján erősebben tagolt hullámos síkságra emlékeztet.

### Földtani, domborzati viszonyok

A város közigazgatási területe egy É-D-i lefutású dombvonulaton fekszik (Hévíz-Karmacsi dombvonulat). Az átlagos tengerszintfeletti magasság északi irányban növekszik. A dombvonulat nyugati határa a Páhoki-patak, keleti pedig a Gyöngyös-patak völgye.

Nagy felszíni elterjedésben nyomozható a felső-pannon korú homokkő. A Hévíz-Karmacsi dombvonulat jelentős részét alkotó képződményt vékony talajréteggel, vagy különböző vastagságú pleisztocén üledékkel fedve lehet találni.

A dombvonulat keleti lejtőin lejtőhordalékokat, időszakos vízfolyások üledékeit (proluviális-deluviális üledékek) lehet találni, holocén – pleisztocén átmeneti képződményként.

A város északi külterületén kisebb foltban felső-pleisztocén lösz is előfordul.

Észak felé haladva a dombvonulat nyugati peremét holocén – pleisztocén átmeneti képződménynek tekintett deluviális homok borítja.

A patakok völgyét (Páhoki-, Gyöngyös-patak) széles sávban holocén korú folyóvízi homok, aleurit kíséri.

A Gyöngyös folyás déli részét (Ó-Berek) – beleértve a Hévízi-tó környékét is – tavi–mocsári üledékek, helyenként több méter vastagságot is elérő tőzeg és lápföld alkotják.

### Éghajlat

A város a mérsékleten hűvös-mérsékelten száraz éghajlati típus határán terül el.

Az évi napsütés kevéssel haladja meg az 1950 órát; a nyári hónapokban 780-790 órán, a téli hónapokban mintegy 195 órán át süt a nap.

A hőmérséklet évi középértéke kevéssel 9,8°C fölötti, a tenyészidőszaké 15,5°C és 16,0°C közötti. Évente 183-184 napon át, április 15. és október 16. között a napi középhőmérséklet több, mint 10°C. A fagymentes időszak 195-200 nap, április 13. és október 25-30. között. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0°C-ot, a téli abszolút minimumok átlaga –15,0 és –16,0°C közé esik.

Az évi csapadékösszeg 700 mm körüli, a tenyészidőszaké 440 mm körüli. A téli félévben 38 nap körüli összefüggő hótakarós időszak a valószínű, 28-30 cm átlagos maximális hó vastagsággal.

Az ariditási index értéke: 1,0.

A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 1,83 m/s értéket.

### Levegőminőség

A település környezetében a légszennyezőanyag-terhelés vonatkozásában a lakosság és az intézmények hőenergia szükségletének biztosítása, illetve a közúti közlekedés okozta légszennyezőanyag kibocsátás a meghatározó. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés az idegenforgalmi időszakban (tavasztól őszig) jelentkezik. A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Tekintettel arra, hogy a vizsgált területen elsősorban a szolgáltatás jellegű tevékenységek a jelentősek, az ipari eredetű légszennyezőanyag kibocsátás nem jellemző.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása alapján nem áll rendelkezésre levegőminőségi adat a településre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy sem manuális, sem automata mérőállomás nem található.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján a legközelebbi mérőállomás Keszthely városban található (5 km-es távolságban a településhez viszonyítva), ahol manuálisan történik a levegőszennyező anyagok koncentrációjának a meghatározása nitrogén-dioxidra, kén-dioxidra és az ülepedő porra vonatkozóan. Az elmúlt évek mérési eredményeit az alábbi táblázat szemlélteti.

1. sz. táblázat: Keszthely város levegőtisztaság védelmi jellemzői

| Megnevezés | 2005 | 2006 | 2007 | Határérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 éves átlag, μg/m3 | 39,93 | 42,07 | 39,31 | 40 |
| SO2 éves átlag, μg/m3 | 2,72 | 1,76 | 3,95 | 50 |
| Ülepedő por g/m2*30 nap | 4,03 | 4,35 | 9,26 | 16 |

Forrás: Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapja http://www.kvvm.hu/olm/ 2008

A településhez legközelebb eső manuális mérőállomás adatai alapján a vizsgált levegősszennyező anyagok koncentrációja mindegyik paraméter esetében szintén határérték alatti volt.

Ezenkívül a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a városban az energiatermeléshez, fűtési technológiákhoz kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátásairól áll rendelkezésre adat a következő helyszíneken:

- Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. szám alatti kórház (P2, P3, P4, P5, P6, P7 jelű kazánkémények)

- Kossuth L. u. 7/a. szám alatti kórház (P1-P14 jelű kazánkémények)

- Vörösmarty u. 91. szám alatti hotel (P1, P2, P3, P4 kazánkémények)

- Ady E. u. 31. szám alatti rehabilitációs intézet (P1, P2, P3 kazánkémények)

- Erzsébet királyné u. 1-3. szám alatti rehabilitációs intézet (P1 kazánkémény)

- Kossuth L. u. 9-11. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémények)

- Kossuth L. u. 13-15. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémények)

- Park u. 10-12. szám alatti gyógyház (P1, P2 kazánkémények)

- Jókai u. 3. szám alatti hotel (P1, P2, P3 kazánkémények)

- Lótuszvirág u. 1. szám alatti szálloda (P1, P2, P3 kazánkémények)

- Kossuth L. u. 76. szám alatti szálloda (P1, P2 kazánkémények)

2. sz. táblázat: A légszennyező anyagok éves kibocsátási értékei az említett pontforrásokra vonatkozóan

| Kibocsátott anyag | Kibocsátott éves mennyiség 2005. évben (kg) | Kibocsátott éves mennyiség 2006. évben (kg) | Kibocsátott éves mennyiség 2007. évben (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kén-oxidok (SO2 és SO3) | 14,33 | 0,01 | 0,00 |
| Szén-monoxid | 833,76 | 808,47 | 1.534,86 |
| Nitrogén-oxidok (NO és NO2) | 7.713,84 | 4.893,45 | 9.407,82 |
| Szilárd anyag | 7,43 | 8,07 | 7,32 |
| Szén-dioxid | 6.138.072,44 | 5.793.192,11 | 8.917.211,89 |

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2008

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt három évben növekvő tendenciát mutat a kibocsátott légszennyező anyag mennyiség a szén-monoxid, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok tekintetében, míg a kén-oxidok vonatkozásában csökkenés tapasztalható.

### A talajviszonyok leírás

Hévíz város területének legnagyobb részén különböző mélységben kőpados, kavicsos agyagbemosódásos barna erdőtalajokat lehet találni, amelyek humuszos szintje a meredekebb lejtőkön gyakran erodálódott. A feltalaj leggyakrabban vályog fizikai féleségű, a mélyebb, agyagbemosódásos rétegek homokos agyagként jellemezhetők, a talajképző kőzet homokos iszap. A mállott talajrétegek mélysége általában kicsi, csak egy méter körüli. A város főként ilyen talajokkal borított területen épült, de e talajok egy része még szántóföldi művelés alatt van, illetve erdővel borított. Mezőgazdasági művelés és elhanyagolható erózió esetén a feltalaj humusztartalma 2 % körüli, az agyagfelhalmozódási szint 30-70 cm mélyen kezdődik és általában rövid, jellemzően diós szerkezetű. Ha a homokkő pad a felszín közelében van, kavicsos váztalaj, vagy az agyagbemosódásos barna erdőtalaj kavicsos változata alakul ki. A meredekebb lejtésű területeken (Egregy) a talajok erősen lepusztultak, erodálódtak, esetenként a talajképző kőzetig.

A dombháti rész kisebb lejtésű, de lejtőkhöz csatlakozó részein barna erdőtalaj eredetű lejtőhordalék talajokat lehet találni, amelyek ráhordott rétegei az egy métert is meghaladhatják. Rendszerint mélyebben az eredeti agyagbemosódásos barna erdőtalaj is megtalálható. Ezeken a helyeken a homokkő nincs a felszín közelében.

A Páhoki-patak és az Ó-Berek-csatorna mentén közel sík fekvésben nem karbonátos réti talajok alakultak ki. Jellemzőjük, hogy a feltalajuk durvább szemcsézettségű (homok), mint a csatlakozó erdőtalajok. Valószínűleg az onnan származó eróziós lemosódással került a jelenlegi helyére a talajanyag, a finomabb, lebegő üledékek pedig tovább mosódtak a Kis-Balaton irányába.

A Hévízi-tavat körülvevő védőerdő területén és a Hévízi-patak mindkét partján részben degradálódott láptalajok találhatók. Felszíni rétegük általában kotúsodott, elporlott, ásványi anyagokban feldúsult. Mélyebb rétegeiben (30-90 cm) fekete, kevéssé bomlott tőzeg található, ezalatt pedig egy csaknem fehér színű, kb. 10 cm vastag mésziszap réteg, ami arra utal, hogy a területen egykor erősen eutróf nyílt víz helyezkedett el.

Talajdegradációs folyamatok

Talajdegradációs folyamatok elsősorban a dombvonulat keleti és nyugati lejtőin érvényesülhetnek. Potenciális erózió-veszélyes területeknek a patakvölgyek irányába mutató domboldalak tekinthetők. A beépítettség és az erdővel borítottság az eróziós folyamatok hatását csökkenti.

A meredek domboldalakon lévő erdőtalajok eróziója az egregyi szőlők hegy-völgy irányú művelése következtében különösen nagymértékű lehet. Az ebből eredő talajdegradáció, és a más területre való talaj ráhordás esős években jelentős károkat okozhat. A kisüzemi jellegű művelés azonban lehetővé teszi a talajtakaró mulch réteg alkalmazását, ami hatékony védelmet jelent: a takarás nélküli erózióhoz képest 6-8 százalékra lehet leszorítani a talajveszteség mértékét.

A homokkő padok jelenléte a termőképességre és az erózió mértékére is hatással van. A felszínhez közeli, összefüggő homokkő pad megakadályozza a növények gyökerének az áthatolását, azok csak a felette lévő talajrétegből tudják a szükséges tápanyagot és vizet felvenni, ez azonban gyakran kevés. Nagy csapadékok idején a homokkő padok másféle problémát okoznak. A víz nem szivárog át ezeken a rétegeken, ezért a fölötte lévő talaj viszonylag gyorsan telítődhet vízzel, azaz kisebb csapadékok mellett is felszíni lefolyás keletkezik. A közeli homokkő réteg tehát az erózió kockázatát is növeli. Az erózió a szántókat és a szőlőket fenyegeti leginkább.

A láptalajok kotúsodása alacsony talajvíz szint esetén természetes folyamat. A kiszáradás, illetve tartós szárazság a szerves anyag felszíni rétegének oxidálódását, lassú „elégését” okozza, ami visszafordíthatatlan változásokat eredményezhet a talajokban és a rajta található növénytársulásokban egyaránt. A védelem lehetősége a megfelelő talajvízszint fenntartása lenne. Ennek a feltételei azonban a Hévízi tó környezetében egyre kevésbé adottak, ugyanis ezeken a láptalajokon több épületet is emeltek, amelyek állagvédelme nem teszi lehetővé a magasabb vízszint biztosítását és ez az élőhely feldarabolódását is eredményezte. A helyi építési szabályzatban azonban kijelölésre kerültek azok a területek, amelyek még megóvhatók a további beépítéstől, és ott korlátozott minden olyan beavatkozás, ami a természetes állapotot még jobban veszélyezteti.

### Felszíni szennyeződés érzékenység

A település nagyobb része felszíni szennyeződésre (fokozottan) érzékeny, illetve kevésbé érzékeny területek közé tartozik, ahol természet és környezetkímélő gazdálkodást lehet folytatni. Fokozottan érzékeny a Hévízi-tó területe és védőterülete, érzékeny terület a természeti védelem alatt álló tőzegláp, valamint a 0-1 m közötti magas vízállással jellemezhető völgytalpi és peremi területsáv, kevésbé érzékeny a völgyoldal alsó szakasza.

Hévíz város közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet alapján a fokozottan érzékeny „A” kategóriába tartozik, ezen belül kiemelten érzékeny terület.

### Felszíni, felszín alatti vizek

A Hévízi-tó egy természetes termálkarszt-forrás felett kialakult közel 250 m átmérőjű forrástó, amely védendő természeti érték, és népszerű, turisztikai célpont. A feltörő karsztvíz hőmérsékletének, vízminőségi összetételének köszönhetően a tó vizét régóta használják gyógyászati célokra is.

A tó vízfelülete 46 350 m2 térfogata 127 950 m3 a tó túlfolyó vízszintje 108,80 mBf (Balti tengerszint feletti magasság), a forrásbarlang mélysége 38 m,  a tó vizének napi utánpótlása jelenleg kb. 35 millió liter.

A Dunántúli-középhegység Ny-i részén a karsztvízkészlet legnagyobb és legjelentősebb természetes megcsapolója a Hévízi-forrástó. Vízföldtani szempontból meghatározó, hogy a Hévízi-tó a középhegység DNy-i vége regionális erózióbázisának tekinthető, a területen a karsztvíz áramlási iránya a Hévízi-tó irányába mutat.

A tavat tápláló források a pannóniai homokkőben kialakult forrásbarlangban fakadnak. Ismeretes, hogy a barlangot 1975-ben felfedező búvárok a keleti oldalon 17,2 °C-os hideg, a nyugati oldalon 39,6 °C-os meleg víz beáramlását észlelték, amelyek keveredése a barlang szájánál 38,8 °C-os vízhőmérsékletet eredményezett. A forrásvíz korának megismerését célzó izotópvizsgálatok szerint a meleg víz pár tízezer évig, a hideg azonban csak néhány ezer évig tartózkodott a felszín alatt. E tények egyértelműen arra utalnak, hogy a kétféle víz, különböző utánpótlódási pályákon érkezik a forrásbarlangba.

A fiatalabb, 8000 éves hideg víz vízgyűjtő területe tehát a Keszthelyi-hegység. A hegységben felszínen lévő jól karsztosodott képződményeken beszivárgó csapadék rövid áramlási útvonal után a tó alatt húzódó a csapásirányára merőlegesen kis transzmisszibilitású horizontális elmozdulási vonal keleti oldalán a Hévízi-tó hideg ágát szolgáltatja. Ennek az ágnak a nyomáscsökkenését elsősorban a csapadékhiány következtében fellépő beszivárgás-csökkenés és a helyi vízkivételek okozták. A nyírádi depresszió korlátozott hatása a Várvölgyi -medence peremein húzódó horizontális elmozdulási vonalak csapásirányban csökkent transzmisszibilitásával magyarázható. A karsztos képződményeken közvetlenül települő durvatörmelékes pannóniai kőzetek kedvező lehetőséget adtak a feláramló karsztvíz által kialakított forrásbarlang létrejöttéhez.

Az idősebb, a meleg ág vízgyűjtő területe a Bakony-hegység, ahol jelentős területeken a felső triász karbonátos képződmények – elsősorban a fődolomit- alkotják a felszínt.

A hegységi területeken beszivárgó csapadék a mélybesüllyedt területeken DNy felé áramlik, majd a nagylengyeli területen a mezozoos vízrekesztő képződmények, illetve szerkezetek által megrekesztve “visszafordul” a Hévízi-tó irányába, és a hosszabb áramlási pálya során felmelegedett karsztvíz az ott húzódó horizontális elmozdulási vonal nyugati oldalán feláramlik a forrásbarlangba.

A tó hozama a karsztvíz szintjétől és a tó üzemi vízszintjének különbségétől függ. 1996-ban a déli zsilipet átalakították, azóta a tó vízszintje 108,75-108,85 mBf szint között  tartható. A tó két legfontosabb paramétere (a megfelelő vízminőség fenntartása mellett) a forrás hozama és a víz hőmérséklete.

1. sz. ábra: A Hévízi-tó és levegő hőmérséklete

Forrás: Hévízi-tó Alapítvány

2. sz. ábra: A Hévízi-tó hozama

Forrás: Hévízi-tó Alapítvány

3. sz. ábra: A Hévízi-tó havi átlagos lefolyása

Forrás: VITUKI Kht. 2007

A tó hozamában bekövetkezett hozamcsökkenés 1991-től megfordult. Lassú, fokozatos emelkedéssel 1995-re a tó hozama időszakosan már elérte a 400 L/s mennyiséget, tartósan azonban csak 1996-tól mérhetők 400 l/s feletti vízhozamok.

#### Egyéb felszíni vizek

Hévíz város a Zala vízgyűjtőjén, a folyó torkolati szakaszának részvízgyűjtőjén, a Keszthely-Hévíz belvízöblözet területén található. A területen keresztülfolyó mellékvízfolyások a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) alsó tározójába torkollanak.

A település közigazgatási határa keleten a lápi területekkel érintkezik, az Óberek-csatornával párhuzamosan, majd a Hévíz-folyás keresztezésével tart Alsópáhok irányába. A Páhoki- övcsatornát, majd a Páhoki-patakot elérve, Nemesbük mellett az Egregyi-patak mentén zárja körül Hévízt.

A használtvizek elvezetése a városi csapadékrendszeren keresztül a Páhoki-övárokba és az Óberek-csatornába történik. A Hévízi-tó túlfolyó vizei az Óberek-csatornán, illetve a Hévíz-folyáson keresztül a Gyöngyös folyásba kerülnek.

A Keszthely - Hévíz belvízöblözet csatornái az 1960-as években épültek ki.

A belvízöblözeti csatornahálózat kialakításának kettős célja volt: egyrészt a mélyfekvésű, magas talajvízállású tőzeges terület lecsapolása, másrészt a terület talajvízszintjének megfelelő szinten tartása esetleges vízutánpótlás biztosításával a tőzegvagyon megóvása érdekében.

### Gazdaságföldrajzi leírás

Területhasználatok változása

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a területhasználatot illetően jelentős változás nem történt a 830,66 ha területű Hévíz településen.

A földhivatali adatokat tekintve megállapítható, hogy a termő területek nagysága körülbelül 0,68 ha-ral csökkent. A szőlő, gyümölcsös terület kismértékben növekedett, míg a szántó, kert, legelő, rét művelési ágú terület kis mértékben csökkent.

A művelés alól kivett területek nagysága 0,68 ha-ral növekedett.

3. sz. táblázat: Földhasználat Hévíz közigazgatási területén

| Terület | 2002 | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| Termő | 435,25 | 52,4 | 434,57 | 52,3 |
| Mezőgazdasági | 261,99 | 31,5 | 261,28 | 31,5 |
| Szántó, kert | 162,26 | 19,5 | 161,63 | 19,5 |
| Szőlő, gyümölcs. | 8,41 | 1,0 | 9,04 | 1,1 |
| Gyep (legelő, rét) | 91,32 | 10,9 | 90,57 | 10,9 |
| Egyéb (fásított terület) | 0 | 0 | 0,04 | 0,0 |
| Erdő | 173,26 | 20,8 | 173,30 | 20,9 |
| Művelés alól kivett | 395,40 | 47,6 | 396,08 | 47,7 |

Forrás: Zala Megyei Földhivatal, 2008

### A táj élővilágának ismertetése

A terület ősi növénytakarója a talaj, éghajlat és magassági viszonyok adottságainál fogva három típust mutat. Egyik a berkek ártereit magában foglaló és vizet kedvelő növényekből áll. Ez a lápteknő eredetileg nádassal teleszórt ingóláp volt, a vizes térszín nád- és mohavegetációja azonban az altalaj egyre fokozódó feltöltődése során tőzeges rétté alakult át. A másik típus a legalacsonyabb helyekről kiemelkedő lankás térszín flórája, a harmadik pedig a zárt erdők növénytakarója.

Hévíz tava, valamint a környező láp- és mocsárvilág szerves vízföldtani, ökológiai és növényföldrajzi egységet mutat. Hévíz maga is melegkedvelő fajok sokaságával bír, ugyanakkor lápmedence reliktummegőrző szerepe a boreális (hideg mérsékeltövi), jégkorszaki és prealpin fajok vonatkozásában is jelentős.

Hévízi-tó Természetvédelmi Terület

A 19/1993. (IV.7.) KTM rendelet védetté nyilvánította Hévízi-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Hévíz 934/4, 964/1, 964/7, 07/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 28,7 ha kiterjedésű területet. A 23/2006. (IV.20.) KvVM rendelet bővítette a Hévízi –tó Természetvédelmi Területet a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingatlan-nyilvántartási helyrejzi szánú 30,5466 ha kiterjedésű területtel. A védetté nyilvánítás célja a terület egyedülálló természetes termálvizű, gyógytényezőkre alapozott rendeltetésének, valamint speciális hidrogeológiai adottságainak, különleges növény- és állatvilágának megőrzése.

Helyi jelentőségű védett terület

A Veszprém Megyei Tanács 169/1977. számú határozatával védetté nyilvánított Hotel Helios park helyi védettségét Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2007 (XII.20.) rendeletével a védettség fenntartását rendelte el. Területe 3 ha 449 m2, helyrajzi száma 1496/1.

Ex lege védett lápok

Ex lege lápkataszter, lápjegyzék: az ex lege védelem szerinti védett természeti területként nyilvántartott lápokat tartalmazó országos adatbázis. A 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató tartalmazza a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékét.

# I. Hévíz hulladékgazdálkodási helyzetének jellemzése

A településen szervezett hulladékgyűjtés történik, amelybe 2480 ingatlan, intézmény került bevonásra (1409 db családi ház, 910 db társasházas lakóegység és 161 db közület, intézmény), a keletkezett települési szilárd hulladékok mennyisége 2451 tonna volt 2007-ben  A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása teljes területen megoldott.

Illegális hulladéklerakások a településen általában nincsenek, néhány esetben külterületen, árkokban vagy árkok szegélyén alakulnak ki, ahonnan az ott felhalmozott hulladékot az önkormányzat szükség esetén elszállítja.

A településen a ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. végez szolgáltatást, az összegyűjtött kommunális szilárd hulladék 2008. év végéig a balatonkeresztúri lerakóba került, ezt követően az Ordacsehiben található hulladéklerakó telep a befogadó. Tekintettel arra, hogy Hévíz tagja a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projektnek, a zalabéri regionális hulladéklerakó megépülését követően ott kerül elhelyezésre a településről összegyűjtött kommunális szilárd hulladék.

Hulladékgyűjtés rendszeressége: május 1-től szeptember 30-ig heti háromszor (hétfő, szerda, szombat) október 1-től április 30-ig heti kétszer történik (kedd, péntek). A lakosság gyűjtőedényzeteként 60 l-es, illetve 110 l-es szemétgyűjtő edények, gazdálkodói és intézményi területeken pedig 1,1 m3-es konténerek funkcionálnak.

Lomtalanítás évente egyszeri alkalommal történik: tavasszal.

A településen szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került, 12 db háromfrakciós gyűjtősziget (papír, műanyag, üveg) és 1 db kétfunkciós gyűjtősziget (papír, műanyag) került kialakításra. A másodnyersanyagok kezelése, értékesítésre való előkészítése a ZÖLDFOK Zrt. hulladékkezelő-lerakó telepén történik. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése folyamatosan történik és jelenleg a következők működnek:

- Semmelweis utca (papír, műanyag, üveghulladék)

- Tavirózsa utca északi vége (papír, műanyag, üveghulladék)

- Nagyparkoló ÉK-i sarka (papír, műanyag, üveghulladék)

- Dr. Vajda Ákos utca déli szakasz (papír, műanyag, üveghulladék)

- Sugár utca 10. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)

- Árpád utca, temetői parkoló (papír, műanyag, üveghulladék)

- Fecske utcai buszforduló (papír, műanyag, üveghulladék)

- Madách u. 13. előtt (papír, műanyag, üveghulladék)

- Móricz Zs. utca Ifjúsági lakótelep (papír, műanyaghulladék)

- Dr. Babócsay utca 33/B mellett (papír, műanyag, üveghulladék)

- Egregy, Dombföldi utca mellett (papír, műanyag, üveghulladék)

- Római utca déli vége (papír, műanyag, üveghulladék)

- Dr. Effinger K. utca, Móricz Zs.-Fecske utcák között (papír, műanyag, üveghulladék)

2009. január 1-től a településen a háztartásoknál keletkező zöldhulladék rendszeres gyűjtése is bevezetésre került. Ennek eredményeként április 1 – november 30-a közötti időszakban kéthetente történik a zöldhulladék gyűjtése.

A település külterületén a magántulajdonban levő 069/1 hrsz-ú területen korábban kommunális szilárd hulladék került elhelyezésre. A lerakóban eddig elhelyezett hulladék mennyisége 24.000 m3. Jelenleg földtakarással ellátott a lerakó, a tervezett elkerülő út megépítése során történik meg a terület rekultivációja.

Balatonkeresztúri hulladéklerakó

Jelenleg egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladéklerakón legtovább 2009. július 15-ig történhetne a hulladék elhelyezés, azonban az engedélyben rögzített feltöltési magasság korlátozás miatt (174 mBf) a telítődés 2008. évben bekövetkezett (ezt követően az ordacsehiben található lerakó fogadja a Hévízen összegyűjtött kommunális hulladékot). A balatonkeresztúri hulladéklerakó rekultivációs engedéllyel rendelkezik, amely szerint a rekultivációs építési munkák kivitelezési határideje: 2010. december 31.

Általános ismertetés

A hulladékkezelő telep használatbavételére 1985-ben került sor, a használatbavételi engedély száma 1274-6/1985.

A forgalmi telep és a hulladéklerakó a ZÖLDFOK Zrt. tulajdonában levő 072/2, 073 és 074 hrsz-ú ingatlanokon helyezkedik el, amelyek művelésből kivett területek, bejegyzett használatuk szemétlerakó telep, illetve a 072/2 hrsz-ú ingatlan esetében anyaggödör. A telephelyhez déli oldalon csatlakozó 076 hrsz-ú ingatlan szintén a ZÖLDFOK Zrt. tulajdonában van, ennek művelési ága gyep (rét). Területén hulladék elhelyezés nem történik. Az ingatlanok mérete összesen: 44.349 m2

A telephely két területegységből áll, a forgalmi telepből, ahol a műszaki és kiszolgáló egységek találhatók, valamint a hulladék elhelyezésére szolgáló anyaggödör területéből.

A hulladéklerakót eredetileg egy felhagyott homokbánya bányagödrében jelölték ki, amely kb. 50 x 250 m területű volt, mélysége 10-15 m. Az eredeti terepszint 165-170 mBf szint közötti volt, ebbe mélyítették ki a bányagödröt.

A forgalmi telep jelenleg 171-172 mBf szintmagasságban helyezkedik el, területe kb. 150x160 m. A forgalmi teleptől déli irányban lévő bányagödör terepszintig már feltöltött, területe rendezett. A lerakott hulladék takarására a telekhatáron belüli területen kitermelt anyagot használják. A forgalmi teleptől keletre lévő anyagnyerő helyen helyezik el jelenleg a hulladékot, fokozatosan nyugati irányba haladva.

A hulladéklerakó a Balaton partvonalától délre 2,5 km távolságra, közvetlenül a 7-es főútvonal mellett helyezkedik el.

Megközelítése aszfalt burkolatú bekötőúton lehetséges, amely közvetlenül a 7-es főútvonalról ágazik le. A forgalmi telep és a 7-es főútvonal között 50-60 m széles véderdő található, mely a vizuális takarást biztosítja.

A hulladéklerakóhoz legközelebb eső település Balatonkeresztúr, amelynek belterülete 1500 m-re, ÉK-i irányban helyezkedik el.

A lakosságtól, intézményektől begyűjtött „klasszikus” szilárd települési hulladék mennyiségét a beérkezés után tonnában, hídmérlegen mérik, az adatok számítógépen rögzítésre kerülnek, majd a telepvezető által kijelölt, feltöltés alatt álló területre borítják.

A telepre lerakás céljából beszállított szilárd települési hulladék mennyisége az utóbbi években átlagosan évi 18-20.000 tonna volt.

A szelektíven gyűjtött darabos fahulladékot az erre kijelölt területen gyűjtik, majd aprítógéppel felaprítják. A fa-aprítékot a takaróföldhöz keverve a lerakott hulladék fedésére használják fel.

A hulladéklerakó környezetre, talajra, talajvízre gyakorolt hatását 1 db a hulladéklerakó északi oldalán kialakított 50 m mély figyelőkút biztosítja. Mintázása félévenkénti gyakorisággal történik.

Ordacsehi települési szilárd hulladéklerakó

Egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2020.12.31-ig érvényes. A jelenlegi műszaki védelem nélküli lerakón legtovább 2009. július 15-ig lehet hulladékot lerakni. Az ISPA/KA projekt keretében a hulladékkezelő telep korszerűsítésére kerül sor, melynek keretében az alábbi kapacitások épülnek ki:

- műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó (475.000 m3)

- hulladékválogató mű (9.000 tonna/év)

- komposztáló telep (8.346 tonna/év)

- hulladékudvar

A kivitelezés 2008. május hónapban elkezdődött. A létesítmények üzembe-helyezésére 2009. év nyarán kerül sor.

A jelenleg üzemelő hulladéklerakó rekultivációjára is a projekt keretében kerül sor 2009-2010-ben. A lerakó rekultivációs engedéllyel rendelkezik hasonlóan mint a balatonkeresztúri. Rekultivációs munkákra vonatkozó építési tenderfelhívás megjelenése 2008. nyarán várható.

A hulladéklerakó általános ismertetése

A hulladéklerakó Ordacsehi és Szőlőskislak közötti területen, a Nyugat-Külső-Somogyi kistáj területén helyezkedik el. A ZÖLDFOK Zrt. tulajdonában levő 091/7, 091/10 hrsz.-ú ingatlanok területe 21,8 ha, művelési ága szemétlerakó telep céljából kivett hely.

A hulladéklerakó a Balatontól délre 5 km távolságra, az M7-es autópálya vonalától 2.500 m-re helyezkedik el.

Megközelítése aszfalt burkolatú összekötő úton lehetséges. A 6711. számú Balatonboglár Kaposvár közötti országútról Szőlőskislak településen kell NY-i irányban elkanyarodni.

Az évente beszállított hulladék mennyisége átlagosan 15-16.000 tonna.

A hulladékkezelő telepre beszállított települési hulladékok kezelése összetételüktől függően, eltérő módon történik.

A lakosságtól, intézményektől begyűjtött „klasszikus” szilárd települési hulladék mennyiségét a beérkezés után tonnában, hídmérlegen mérik, számítógép rögzíti az adatokat, majd a telepvezető által kijelölt, feltöltés alatt álló területre borítják.

A komposztálható zöldhulladékot (levélhulladékot) a telepen kialakított 30 m × 28 m-es, betonozott komposzttéren helyezik el. A darabos szennyezőanyagokat – pl. műanyag zacskókat, flakonokat – kézzel kiválogatják, majd a komposztálandó hulladékot a betonozott térre 10 cm vastagságban terített, nedvszívó faapríték fölé, 2-3 m magas prizmába tornyozzák.

A zöldhulladékot szükség szerint átrakással levegőztetik, és időjárástól függően, 1,5-2 éven át érlelődik.

A háztartásokból származó, szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékokat a 15,2 m2-es fedett, zárt, vízzáró réteggel ellátott veszélyes hulladék üzemi-gyűjtőhelyen kézzel osztályozzák, csomagolják, majd elszállítják a végleges ártalmatlanítás helyére.

Zalabéri hulladéklerakó

A tervezett regionális lerakó megvalósítási helye Zalabér község külterületén a 3096/12 hrsz-ú ingatlanon, a belterülettől északnyugatra terül el, kiterjedése megközelítően mintegy 15-20 ha nagyságú.

A terület a Zalabér-Bérbaltavár közút mentén, közvetlenül az út mellett délnyugatra található, a vas-zalai megyehatártól 200 m távolságra. Földrajzi besorolás szerint két kistáj, a (Zalai-dombvidék középtáj) Felső-Zala-völgy kistáj északkeleti végének és a (Kemeneshát középtáj) Felső-Kemeneshát kistáj keleti szélének találkozásánál található. A terület geológiailag a Pannon-medence, illetve a kemenesalja kistájegység tagja. A geológiai üledékgyűjtő medence aljzatát mezozoós üledékek alkotják. A medenceüledékek – pannóniai sekélytengeri beltavi agyagos, homokos, homokköves rétegek és pleisztocén szárazföldi lerakódások – vastagsága 1.000 m körüli. A tervezett regionális lerakó a hulladékgazdálkodás problémáit hosszú távon 20-25 évre is képes lesz megoldani környezetkímélő és természetbarát módon.

Általános ismertetés

A tervezett hulladéklerakó építési mód szerinti besorolása: hányószerűen, dombépítéssel kialakítandó depónia, szorítótöltéssel. A tervezett befogadó képesség: 1,2 millió m3 hulladék. A depónia kialakítására igénybe venni tervezett maximális felület 8 ha.

Az aljzatszigetelés kialakítása:

- tömörített földmű

- (3x20 cm=) 60 cm vastag természetes eredetű (helyi anyagból biztosítható), de mesterségesen kialakított (tömörített) ásványi szigetelés

- geofizikai szenzorhálózat

- 2,5 mm HDPE (nagy nyomásálló) fólia

- 1 réteg geotextília védőréteg

- 25 cm szivárgó kavicspaplan.

Az üzemi terület fontosabb elemei (lerakó nyugati részén): hulladékválogató csarnok, komposzttároló és a veszélyes hulladék átmeneti tároló.

A kiporzás és darabos elhordás elleni védelem céljából, valamint tájesztétikai szempontból véderdő, illetve erdősáv telepítése tervezett a depónia keleti, nyugati és déli részén, az északi részen (a Zalabér-Bérbaltavár közötti út felől) a közút szintjéhez igazítottan fasor vagy véderdő szolgálja a védelmet.

A feltöltés, frissen felhalmozott depóniarészek (kazetták) köré (mobil) röpszemét felfogó háló alkalmazását tervezik.

Biogáz gyűjtés-elvezetés depógázgyűjtő hálózattal, gázkutakkal (a várhatóan alacsony metánkoncentráció miatt fáklyázás helyett légtérbe való szabad kivezetéssel) valósul meg.

A védelmi és figyelő-ellenőrző rendszer elemei:

- geofizikai szenzorhálózat a depófenék fóliával szigetelt aljzata, valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá a szigetelőrendszer meghibásodásának ellenőrzésére,

- 8 db talajvíz figyelő kút a lerakó talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére.

A teljes feltöltés utáni felhagyáskor a lehetséges megszüntetési mód: természetes/mesterséges anyagú szigetelő rendszerrel végleges lezárás a depóniagázgyűjtő csőhálózat és gázkutak szükség szerinti fenntartásával, a monitoring rendszer üzemeltetésével.

Forrás: Előzetes Környezeti Hatástanulmány a Nyugat-dunántúli nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer Zalabéren tervezett hulladékkezelő és lerakó telepének megvalósításához („Márk 96” Mérnöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft.)

Közterület tisztítás

A település közterületein 356 db 20 literes űrtartalmú edényzet van elhelyezve, amelyek ürítését közterület takarítók végzik napi gyakorisággal, mennyisége 580 m3/év. Továbbá 27 db 1,1 m3-es konténer van elhelyezve, amelyek ürítését és elszállítását a ZÖLDFOK Zrt. végzi.

A köztisztasági feladatok ellátásával a Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet foglalkozik, ahol közhasznú, illetve közcélú dolgozókat is alkalmaznak. Feladatuk kiterjed a közterületek hulladékmentesítésére, a zöldterületek ápolására, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartására. Az általuk összegyűjtött zöldhulladék a következőképpen alakul, nyáron 250 m3 kaszálék, ősszel 300 m3 lomb, télen 240 m3 ág, metszési hulladék, összesen 790 m3/év. A zöld hulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül komposztálás vagy vegyes tüzelésű kazánban történő égetéssel.

Az utcaseprő gép által gyűjtött seprési hulladék mennyisége 120 m3/év.

Az építési törmelék nem tartozik a települési szilárd hulladékok közé, nem vonatkozik rá a kötelező közszolgáltatás. A bontási törmelék elszállítása jelenleg megoldatlan. A településen az építési törmelékek egy részét utak javítására és egyéb lakossági célra használják fel, illetve a Zalai HUKE Kft. által üzemeltetett hulladékudvarba szállítják (Zalaszentgrót, külterület 0113 hrsz.). A zöldterület felújításakor keletkező építési törmelék mennyisége 300 m3/év. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékok közül elsősorban a termelési veszélyes hulladékokról áll rendelkezésre adat.

4. sz. táblázat: A településen keletkező veszélyes hulladékok jellemzői

| EWC kód | Megnevezés | Mennyiség, kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 070203 | Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |  | 13 |  |
| 070513 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok | 3 |  | 18 |
| 080317 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 34 | 27 | 26 |
| 090101 | Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok | 653 | 652 | 509 |
| 090104 | Rögzítő (fixír) oldatok | 734 | 698 | 299 |
| 130205 | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok | 198 | 240 | 165 |
| 150110 | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | 56 | 189 | 82 |
| 150202 | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |  | 3 | 3115 |
| 160107 | Olajszűrők | 28 | 12 | 98 |
| 160108 | Higanyt tartalmazó alkatrészek | 94 |  | 16 |
| 160601 | Ólomakkumulátorok | 3695 | 4205 | 6340 |
| 160602 | Nikkel-kadmium elemek | 21 | 7 |  |
| 180103 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 2911 | 2854 | 1606 |
| EWC kód | Megnevezés | Mennyiség, kg |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| 180106 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek | 98 | 26 | 34 |
| 180110 | Fogászati célokra használt amalgám hulladék |  | 1 |  |
| 200121 | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 155 | 150 | 164 |
| 200123 | Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések |  |  | 204 |
| 200133 | Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 135 | 12 | 49 |
| 200135 | Veszélyes anyagokat tartalmazó , kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121 és 200123 kódzsámú hulladékoktól | 653 | 615 | 1244 |
| Összesen | 9468 | 9704 | 13969 |

Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (http://terkep.kvvm.hu/hirweb), 2008

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2008

Állati tetemek ártalmatlanítása

A területen a bevezetett korlátozások miatt a lakossági állattartás csökken, az elmúlt évek, (évtizedek) vízügyi, illetve környezetvédelmi hatósági tevékenységéből eredően, ezért az elhullt állatok száma minimális.

Hévíz város vízellátó rendszere

Hévíz vízellátását a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NYBRV) nyirádi karsztvíz bázisa, és a regionális rendszer helyi kútjainak víztermelése biztosítja. A regionális vízmű kapcsolódik az észak-balatoni és dél-balatoni rendszerhez. Normál üzem állapotban az NYBRV ad át vizet másik vízmű rendszereknek, de havária jellegű meghibásodás, a nyirádi karsztvíz bázis hosszabb idejű leállása esetén a balatoni felszíni víztisztító művekre telepített észak-, és dél-balatoni vízművek biztosítják az NYBRV vízellátását is.

A település közigazgatási területén helyi ivóvíz bázis nem üzemel. A regionális vízellátó rendszerben csúcsidei vízfogyasztás esetén, a hiányzó vízmennyiség a szomszédos településeken (Hévíz 10 km sugarú térségében), lévő források, helyi víztermelő kutak is beüzemelésre kerülnek.

A rendszer fő vízbázisai helyi vízbázisok (Vadaskerti, Dobogói), illetve a nyírádi karsztvíz.

A nyírádi karsztvíz kút (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitása: 54.500 m3/nap.

A Vadaskerti vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai:3.136 m3/d

A Dobogói vízbázis (H 12 karszt és hasadékvíz) kapacitás adatai:660 m3/d (rekonstrukció alatt).

Az ivóvíz ellátottság a településen 100%-os. A rákötések száma közel 3 %-kal növekedett, míg az értékesített ivóvíz mennyisége 7 %-kal csökkent a 2006. évben. A rákötések számának növekménye nem nevezhető jelentősnek, az ivóvízellátó rendszer a nyári idegenforgalmi szezonban is képes biztonságosan kiszolgálni a megnövekedett igényeket.

Az ivóvíz-hálózat életkora 40 év, tulnyomórész azbesztcement (eternit) anyagú, amelyen sok a csőtörés. A csővezetékek keresztmetszetei a jelenlegi vízigényekhez sem elégségesek.

5. sz. táblázat: Az ivóvíz ellátás jellemző adatai

| Megnevezés | Vízellátásba bevont ingatlanok száma, db | Értékesített ivóvíz, m3 |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2893 | 730.170 |
| 2006 | 2938 | 678.509 |
| 2007 | 2966 | 696.073 |

Forrás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

Hévíz város szennyvízelvezető rendszere

Hévíz kommunális szennyvizeit a Keszthelyi Szennyvíztisztító telep fogadja és tisztítja meg.

A Keszthelyi Szennyvíztisztító Telep 21.500 m3/d kapacitású. A telepen  mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, biológiai nitrogén eltávolítás, kémiai és biológiai foszforeltávolítás és fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz befogadója a Balaton.

A városban keletkező és csatornán elvezett szennyvíz, valamint a felhasznált ivóvíz mennyiség aránya 95 %-nak megfelelő.  A csatornahálózatra rákötött ingatlanok száma körülbelül 3% -kal emelkedett az elmúlt három évben.

6. sz. táblázat: A szennyvíz-elvezető hálózat jellemző adatai

| Megnevezés | Szennyvíz-elvezetésbe bevont ingatlanok száma, db | Elvezetett szennyvíz mennyisége, m3 |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2653 | 663.752 |
| 2006 | 2724 | 661.588 |
| 2007 | 2742 | 677.399 |

Forrás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

A keszthelyi szennyvíztisztító telepnek az 1. befogadói kategóriának megfelelő tisztított szennyvíz paramétereket kell betartania, amelyet a 28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet határoz meg.

7. sz. táblázat: A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete: A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek

| Ssz. | Megnevezés | Területi kategóriák |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói | 2. Egyéb védett területek befogadói | 3. Időszakos vízfolyás befogadó | 4. Általános védettségi kategória befogadói |
| 1. | PH | 6,5-8,5 | 6,5-9 | 6,5-9 | 6-9,5 |
|  | Szennyező anyagok | Határérték mg/l |
| 2. | Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOIk | 50 | 100 | 75 | 150 |
| 3. | Biokémiai oxigénigény BOI5 | 15 | 30 | 25 | 50 |
| 4. | Összes szervetlen nitrogén öNásv(8) | 15 | 30 | 20(3) | 50 |
| 5. | Összes nitrogén(8) | 20(1) | 35(1) | 25(3) | 55 |
| 6. | Ammónia-ammónium-nitrogén(8) | 2 | 10 | 5(3) | 20 |
| 7. | Összes lebegőanyag | 35 | 50 | 50 | 200 |
| 8. | Összes foszfor, Pösszes | 0,7(10) | 5(1) | 5(4) | 10 |

A csatornahálózat a Balaton IV. régió rendszerhez tartozik, üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitása: 21.500 m3/d. Ellátott települések száma: 14 db. A szennyvíztelep átlagos száraz idejű terhelése 12.600 m3/nap, amely csapadékos időben többször meghaladja a 25.500 m3/nap mennyiséget.

A szennyvíztelep nem rendelkezik szippantott szennyvíz befogadására alkalmas technológiai berendezéssel.

A tisztított szennyvíz befogadója a téli időszakban a Nyugati Övárok, és a Kis-Balaton. Nyári időszakban engedélyezett a lápi kazetták elárasztása, befogadója a Balaton.

A sűrített és a víztelenített kommunális szennyvíziszap befogadója az INNOWEST Kft kezelésében lévő Karmacs és Sármellék települések közelében lévő átmeneti iszaptárolók, ahonnan az iszapokat közvetlenül mezőgazdasági hasznosításra kihelyezik a hatóságok által kijelölt területekre mélyinjektálás céljából.

A szennyvíztelep jelenleg még rendelkezik megfelelő fogadó kapacitással. A telepen az elmúlt években technológiai fejlesztés történt. DYNASAND homokszűréses eljárással működő készülék került beüzemelésre, amelynek következtében a tisztított szennyvíz további vegyszeres derítéssel történő kezeléssel a még oldott formában lévő foszfor tartalom, és szűréssel a lebegő anyagban lévő oldatlan foszforvegyületek eltávolíthatók. Ennek eredményeképpen garantálható az elfolyó szennyvízben a 0,5 mg/l alatti össz foszfor tartalom.

8. sz. táblázat: A keszthelyi szennyvíztisztító és a kibocsátott tisztított szennyvíz jellemzői

| Kibocsátott vízterhelő anyag | Mérték-egység | Terhelés | Változás 2005. évben 2004. évhez viszonyítva |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | Mennyiségi | %-os |
| Szennyvíz | m3/év | 5166482 | 5354120 | 187638 | 4 |
| KOI-k | kg/év | 164738 | 156335 | -8403 | -5 |
| Összes só | kg/év | 4187098 | 4642059 | 454961 | 11 |
| NH3-NH4-N | kg/év | 4259 | 1984 | -2275 | -53 |
| Nitrát | kg/év | 163365 | 152194 | -11171 | -7 |
| Összes nitrogén | kg/év | 37332 | 28391 | -8941 | -24 |
| Összes foszfor | kg/év | 2427 | 2142 | -285 | -12 |

Forrás: Tájékoztató a Balaton és vízgyűjtője 2005. évben végzett vízgazdálkodási, környezetvédelmi tevékenységről

# II. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

## Nem veszélyes hulladékok

A tervezési területen a hulladékok gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását a ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. végzi. A begyűjtött hulladék kezelése és lerakással történő ártalmatlanítása a ZÖLDFOK által Balatonkeresztúron üzemeltetett kommunális lerakón történik.

Az alábbi táblázatokban kerülnek bemutatásra a tervezési területen keletkező hulladékok 2005-2006-2007. évi mennyiségei nem veszélyes hulladékok, szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és csomagolási hulladékok csoportosításban. Meg kell jegyezni, hogy a településen 2000-es évek elején került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés.

Nem veszélyes hulladékként a települési szilárd hulladék és egyéb inert hulladékok keletkezése jellemző.

9. sz. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Mennyiség (t/év) 2005 | Mennyiség (t/év) 2006 | Mennyiség (t/év) 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 2865 | 2475 | 2451 |
| Települési folyékony hulladék* | 66418 | 16921 | 18674 |
| Kommunális szennyvíziszap** | 0 | 0 | 0 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 582 | 618 | 601 |
| Összesen | 69865 | 20014 | 21125 |

* 2005. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 663752 m3 volt, a felhasznált ivóvízmennyiség 730170 m3 volt, 2006. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 661588 m3 volt, a felhasznált ivóvízmennyiség 678509 m3 volt, 2007. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 677399 m3 volt, a felhasznált ivóvízmennyiség 696073 m3 volt, a települési folyékony hulladék mennyisége a két adat különbsége

** A csatornán elvezetett szennyvíz 2 %-a iszap

Forrás:	ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

10. sz. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük (tonna)

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 |
|  | Azbeszt | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 |
|  | Gumi | 0 |
|  | Egyéb hulladék (zöld hulladék) | 158 |

Forrás: Hévízi GAMESZ, 2009

Hévízen az elmúlt három évben 7791 tonna kommunális hulladék került összegyűjtésre a településen szolgáltató szervezet rendelkezésre bocsátott adatai alapján. Ebből a településen a szelektív hulladékgyűjtés során 116,8 tonna papír, 38,2 tonna műanyag és 49,3 tonna üveg került összegyűjtésre további hasznosítás érdekében, összesen 204,3 tonna. Ezek alapján a településen keletkezett hulladékmennyiség közel 3 %-a került csak szelektíven összegyűjtésre és 97 %-a lerakásra. A fenti adatokra hivatkozva meg lehet megállapítani, hogy a 2002. évben a Területi Hulladékgazdálkodási Tervben szerepelt 1 %-os szelektíven gyűjtött hulladék mennyiséghez képest +2 %-kal nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége az eltelt három év során.

Előrelépést jelent az a tény, hogy jelenleg már 13 hulladékgyűjtő sziget funkcionál a településen.

11. sz. táblázat: A településen szelektíven gyűjtött hulladékok jellemző adatai (t)

| Megnevezés | 2005 | 2006 | 2007 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír | 31,47 | 41,16 | 44,14 | 116,77 |
| Műanyag | 17,05 | 11,01 | 10,11 | 38,17 |
| Üveg | 14,20 | 15,07 | 20,08 | 49,35 |
| Összesen | 62,72 | 67,24 | 74,33 | 204,29 |

Forrás: ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008

A településen 2009. január 1-e óta működik a háztartási zöldhulladék összegyűjtés, amelyet a ZÖLDFOK Zrt. gyűjt kétheti rendszerességgel. Ezenkívül a település közterületeinek, parkjainak fenntartása során keletkező zöldhulladék külön kerül összegyűjtésre a Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet közreműködésével, a következők szerint:

Kaszálék 			250 m3, nyáron

Lomb 				300 m3, ősszel

Ág, metszési hulladék 	240 m3, télen.

A zöldhulladék teljes mennyisége hasznosításra kerül komposztálás során vagy égetéssel vegyes tüzelésű kazánban.

## Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

### Veszélyes hulladék

Hévíz területén kiemelten kezelendő hulladékok közül egészségügyi és állati eredetű hulladékok keletkeznek, valamint veszélyes hulladékok, amelyek a gazdálkodó szervezetek tevékenységük következtében termelnek. A település hulladékgazdálkodásának jellemzésénél a 4. sz. táblázat tartalmazza a részletes termelési veszélyes hulladékok jellemző adatait.

A településen keletkezett veszélyes hulladék mennyiségek:

2005. évben 	9468 tonna

2006. évben	9704 tonna

2007. évben	13969 tonna

12. sz. táblázat: A településen keletkező veszélyes hulladékok fajtái hulladékkódonként

| EWC kód | Megnevezés |
| --- | --- |
| 070203 | Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok |
| 070513 | Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok |
| 080317 | Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner |
| 090101 | Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok |
| 090104 | Rögzítő (fixír) oldatok |
| 130205 | Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 150110 | Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |
| 150202 | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |
| 160107 | Olajszűrők |
| 160108 | Higanyt tartalmazó alkatrészek |
| 160601 | Ólomakkumulátorok |
| 160602 | Nikkel-kadmium elemek |
| 180103 | Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |
| 180106 | Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |
| 180110 | Fogászati célokra használt amalgám hulladék |
| 200121 | Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok |
| 200123 | Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések |
| 200133 | Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |
| 200135 | Veszélyes anyagokat tartalmazó , kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121 és 200123 kódzsámú hulladékoktól |

Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (http://terkep.kvvm.hu/hirweb), 2008

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2008

### Csomagolási hulladék

Magyarországon a csomagolási hulladéktípusra jelenleg nincs kötelező adatszolgáltatás.

Az alábbiakban bemutatott adatok elsősorban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (továbbiakban: OHT) szereplő fajlagos értékek alapján kerültek kiszámításra. Az adatok nem kellő megalapozottsága miatt ezek csupán tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. Az OHT alapján a Magyarországon forgalomba kerülő csomagolóanyag becsült mennyisége 55 kg/lakos/évre tehető.

A számítások szerint ez a mennyiség Hévíz városra vetítve (4955 fő) a 2007. évben 272 tonna/év.

Csomagolási hulladékok

13. sz. táblázat: A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Hévíz területén 2007. évben

| Hulladék | Keletkezett (becsült) mennyiség (t/év)* | Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 51,23 | 44,14 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 23,44 | 10,11 |
| Fa csomagolási hulladék | n.a. | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 33,79 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 7,63 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 35,16 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 119,91 | 20,08 |
| Textil csomagolási hulladék | n.a. | 0 |
| Összesen | 271,16 | 74,33 |

* Országos Hulladékgazdálkodási Tervben alkalmazott tömeg% arányok alapján becsült értékek

Forrás: ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008

Az irodalmi adatok alapján a csomagolási hulladékok 27 %-a szelektíven összegyűjtésre kerül, ami rendkívül jó aránynak tűnik. Tekintettel azonban arra, hogy egész évben, de különösen a tavasztól őszig tartó időszakban a településen az állandó lakosság többszöröse jelen van, így ez az érték csak tájékoztató jellegű információt szolgáltat. A magasabb népesség következtében nagyobb mennyiségben is keletkezik a csomagolási hulladék – és ehhez az értékhez képest a 27 %-os szelektív gyűjtési arány is nagy valószínűséggel lecsökken, ami már magyarázatot ad arra, hogy az elmúlt három évben a szelektív hulladékgyűjtés aránya 3 % körül mozgott a keletkező kommunális hulladék mennyiségéhez viszonyítva.

## A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Jelenlegi ismeretek szerint felhalmozott hulladék Hévíz területén nincs, azonban meg kell említeni, hogy korábban a település közigazgatási területén szemétlerakó üzemelt.

A település külterületén a 069/1 hrsz-ú területen korábban kommunális szilárd hulladék került elhelyezésre. A lerakóban eddig elhelyezett hulladék mennyisége 24.000 m3. Jelenleg földtakarással ellátott a lerakó, azonban nincs engedélyezett rekultivációs terve.

Felhalmozott csomagolási és kiemelten kezelendő hulladék a tervezési területen nem ismert.

## A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

Hévíz területére be- és kiszállított kiemelten kezelendő hulladékáramokról és éves mennyiségükről nem áll rendelkezésre adat.

Nem veszélyes hulladékok

14. sz. táblázat: A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Településre beszállított mennyiség (t) | Településről kiszállított mennyiség (t) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 0 | 2451 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 0 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 | 601 |
| Összesen | 0 | 3052 |

Forrás:	ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

15. sz. táblázat: Hévíz önkormányzatának felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük (tonna)

| Hulladék | Településre beszállított mennyiség (t/év) | Településről kiszállított mennyiség (t) |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 | 0 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 0 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 0 |
|  | Gumi | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék (zöld hulladék) | 0 | 0 |

16. sz. táblázat: Hévíz településre beszállított és onnan kiszállított szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/2007 év)

| Hulladék | Településre beszállított mennyiség (t/év) | Településről kiszállított mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 44,14 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 10,11 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 20,08 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 74,33 |

Forrás: ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008

17. sz. táblázat: A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása (2007)

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Egyéb kezelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18674 | 100 |
| Kommunális szennyvíziszap** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 36 | 6 | 0 | 0 | 565 | 94 | 0 | 0 |
| Összesen | 36 | 6 | 0 | 0 | 4077 | 97 | 18674 | 100 |

*2007. évben elvezetett szennyvíz mennyisége 677399 m3 volt, a felhasznált ivóvízmennyiség 696073 m3 volt, a települési folyékony hulladék mennyisége a két adat különbsége

** A csatornán elvezetett szennyvíz 2 %-a iszap

Forrás:	ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

18. sz. táblázat: Hévíz önkormányzatának felelősségi körébe tartozó kiemelten kezelendő hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás | Egyéb kezelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladékok |
| Hulladékolajok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azbeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok |
| Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék (zöld hulladék) | 158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forrás:	Hévízi GAMESZ, 2009

19. sz. táblázat: A csomagolási hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása Hévízen

| Hulladék | Hasznosítás | Égetés | Lerakás* | Egyéb kezelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 44,14 | 86,16 | 0 | 0 | 7,09 | 13,84 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 10,11 | 43,13 | 0 | 0 | 13,33 | 56,87 | 0 | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,79 | 100,00 | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,63 | 100,00 | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,16 | 100,00 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 20,08 | 16,75 | 0 | 0 | 99,83 | 83,25 | 0 | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 74,33 | 27,7 | 0 | 0 | 196,83 | 72,3 | 0 | 0 |

* Országos Hulladékgazdálkodási Tervben alkalmazott tömeg% arányok alapján becsült értékek

Forrás:	ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt., 2008

# III. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A hazai szabályozást illetően a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtási utasításaiban foglalt előírások a mértékadóak. A törvény megalapozza a hulladékgazdálkodás Európai Unió által támasztott követelményeinek megfelelő szabályozását. A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó két legfontosabb kapcsolódó jogszabály a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet.

Különleges megítélés alá esnek a Balaton parti sávjában elhelyezkedő hulladéklerakó telepek (Balatonkeresztúr), a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény és az azt módosító 2008. évi LVII. törvény rendelkezései miatt.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozó települések esetében új hulladéklerakó építésére illetve a meglévők bővítésére nincs lehetőség.

Hévíz területén a hatályos jogszabályokban meghatározottak mellett speciális területi, helyi, műszaki követelmények kerültek rögzítésre a Hévízi-tó védőidomának lehatárolása során a tóvédelmének szempontjából (MÁFI-VITUKI közreműködésével készült „A Hévizi-tó védőidomának meghatározása” című zárótanulmány, továbbá folyamatban van a MÁFI közreműködésével a „Déli-Bakony – Zala-medence regionális hidrogeológiai modell és felszín alatti áramlás szimuláció – Karsztvíz kutatási projekt” megvalósítása).

A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat

- az önkormányzat jegyzője,

- a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - Zöldhatóság látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések)

- az érintett szakhatóságok bevonásával.

20. sz. táblázat: A településen folyó lakossági hulladékgyűjtésre, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, telephelye, az engedély tárgya, száma

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy | Engedély szám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÖLDFOK Zrt. | 8600 Siófok Bajcsy-Zs. u. 220. | Siófok | Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása | 14/2249/2003. 9017-9/2006. |
| ZÖLDFOK Zrt. | 8600 Siófok Bajcsy-Zs. u. 220. | Siófok | Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása | 14/2260-11/2005. |
| ZÖLDFOK Zrt. | 8600 Siófok Bajcsy-Zs. u. 220. | Balatonkeresz-túr 072/2, 073, 074 hrsz | Balatonkeresztúri hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye | 5674-19/2007. |
| ZÖLDFOK Zrt. | 8600 Siófok Bajcsy-Zs. u. 220. | Balatonkeresztúr 072/2, 073, 074 hrsz | Balatonkeresztúri komposztálási engedély | 296-13/2004. 7214-5/2007. |

Forrás: ZÖLDFOK Zrt., 2008

A közszolgáltató a hulladékkezelési tevékenységét a Zöldhatóság által kibocsátott kezelői engedélyek alapján végezheti. A rendelkezésre bocsátott és áttanulmányozott kezelői engedélyek alapján megállapítható, hogy a közszolgáltató feladatát az engedélyezett területen végzi az előírásoknak megfelelően.

Ezenkívül a településen található gazdálkodó szervezetektől, közületektől egyedi szerződés alapján a Zalai HUKE Kft. és a Keszthelyi Városüzemeltetési Egyszemélyes Kft. gyűjti a keletkező kommunális hulladékot.

## Hulladékok gyűjtése és szállítása

A Dél-balatoni, Sió völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer kialakítása megnevezésű ISPA/KA projekt keretén belül a Dél-balatoni területrészen megvalósuló létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetése tárgyában lezajlott közbeszerzési eljárás eredményeként a ZÖLDFOK Zrt. nyerte el ezek  üzemeltetési jogát. A 2007. március 8-án aláírt üzemeltetési szerződést követően üzembehelyezésre kerültek a projekt keretében már korábban beszerzett korszerű hulladékgyűjtő célgépjárművek, ezt követően fokozatosan kivonásra kerültek a régi korszerűtlen (IFA, LIAZ) hulladékgyűjtő gépjárművek. Ma már csak korszerű (EURO III) célgépjárművekkel történik a hulladékok gyűjtése, szállítása.

Gyűjtés gyakorisága: egész évben heti két alkalommal, áprilistól-szeptemberig  pedig heti három alkalommal történik.

# IV. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

A települési folyékony hulladékokra vonatkozóan a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet határozza meg a kezelési szabályokat.

Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel.

Települési folyékonyhulladék leürítő hely a közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya lehet.

## A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

21. sz. táblázat: A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége (2005-2007. közötti időszakban)

| Év / Megnevezés | Keletkező szennyvíz mennyisége m3/év | Közcsatornán elvezetett mennyiség m3/év | Tengelyen elszállított mennyiség m3/év | Helyben maradó mennyiség m3/év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 730170 | 663752 | n.a. | 66418 |
| 2006 | 678509 | 661588 | n.a. | 16921 |
| 2007 | 696073 | 677399 | n.a. | 18674 |
| Összesen | 2104752 | 2002739 | 0 | 102013 |

Forrás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

Összehasonlítva az elmúlt három évben keletkező 2.104.752 m3 és a közcsatornában gyűjtött 2.002.739 m3 szennyvízmennyiségeket, a két adat közötti különbség 102.013 m3. Ez a mennyiség tulajdonképpen a keletkező települési folyékony hulladék. Ezt a szennyvízmennyiséget valamilyen fajta, túlnyomórészt szakszerűtlenül épített és üzemeltetett, egyedi szennyvízkezelő, tároló, szikkasztó berendezésbe vezették, ahonnan annak legnagyobb része a talajban elszivárgott, szennyezve, veszélyeztetve a felszínalatti vizeket. Környezetvédelmi szempontból ezek a megoldások kevés kivételtől eltekintve nem fogadhatók el.

A keletkező települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése egyrészről a települési csatornahálózatok kiépítésével, másrészről a lakásoknak a kiépült és üzemelő közcsatorna-hálózatokra történő minél nagyobb mértékű rákötésével biztosítható.

A csatornázatlan területeken a keletkező szippantott szennyvíz elszállítását a Pápai Talajerőgazdálkodási Vállalat, illetve erre a feladatra engedéllyel rendelkező magánvállalkozók jogosultak végezni. A településről elszállított folyékony hulladék mennyiségére nem áll rendelkezésre adat, feltételezhető, hogy helyben marad ez a mennyiség.

A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás

Hévízen keletkező szennyvíz a regionális feladatokat ellátó keszthelyi szennyvíztisztító telepre kerül, ahol a tisztítási technológiák eredményeképpen tisztított szennyvíz és szennyvíziszap keletkezik (az elvezetett szennyvíz 2 %-a).

A keletkező kommunális szennyvíziszap mennyiség a települési szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztésével összefüggően folyamatosan növekszik a tisztítótelepen.

A települési szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási fejlesztések, illetve a mindenkori ellátottsági helyzet rendszeres áttekintése azért fontos, mert azzal mind a települési folyékony hulladékok, mind a kommunális szennyvíziszapok valamennyi kérdése és megoldása (mennyiség, szállítás, kezelés, hasznosítás, elhelyezés) szoros kölcsönhatásban, összefüggésben van.

Ennek megfelelően mind a települési folyékony hulladékok, mind a kommunális szennyvíziszapok hulladékgazdálkodási problematikáját, illetve a megoldások feladatrendszerét a települési szennyvíz elvezetési és tisztítási fejlesztéseihez és működtetési, üzemeltetési rendszereihez igazítva, azzal összehangoltan lehet és kell megoldani.

A településen keletkező szennyvízből származtatott becsült szennyvíziszap mennyisége (elvezetett szennyvíz 2 %-a) az elmúlt három évben a következőképpen alakult:

2005. évben 	13.275 tonna

2006. évben	13.232 tonna

2007. évben	13.548 tonna.

# V. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

## A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

Az elmúlt három évben képződött és lerakott szilárd települési hulladék éves mennyisége 2865 – 2475 – 2451 tonna volt a 2005 – 2006 – 2007. években. A korábbi tervezési időszak alatt a hulladéktermelési szokások, az életszínvonal és a demográfiai változások figyelembe vételével a hulladék mennyisége növekedett 2005. évben, de nem a várakozásoknak megfelelően (korábbi terv 1-1,5 %-os növekedést prognosztizált), 2006-évtől kezdődően a keletkező hulladék mennyiségének csökkenése figyelhető meg.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (OHT) prognosztizálták a települési szilárd hulladék mennyiségének változását. Az OHT-ben megadott érték évi 2-3 tömeg % közötti mennyiségi növekedés előrejelzését tartalmazza a keletkező hulladék volumenére vetítve. A gyakorlat azonban eltért a tervezési adatoktól.

A 2003. évben keletkezett települési szilárd hulladék mennyiségéhez képest (2634 tonna) 9%-kal növekedett a hulladék mennyisége a 2005. évben (2865 tonna). Tekintettel arra, hogy a 2006. és a 2007. évben kevesebb hulladék keletkezett, a hulladék mennyiségének növekedési üteme feltételezhetően nem éri el a korábbi tervben prognosztizált 1-1,5 %-ot.

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentését a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program szabályozza, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig). A program folyamatos előrehaladásának, megfelelően a keletkező és elszállítandó települési folyékony hulladékok mennyisége fokozatos csökkenést mutat. Ez azt jelenti, hogy 2008-ra 30-35 %-kal, és 2015-re a 2007. évi adatokhoz viszonyítva további 30-35 %-kal fog csökkenni a települési folyékony hulladékok mennyisége (azaz a 2000. évi mennyiség 42-49%-ára). A korábbi tervezési időszakban előirányzott mennyiségi csökkenést a településen keletkezett folyékony hulladék mennyisége nem érte el. A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötések számának növekedése pozitívan járult hozzá a keletkező folyékony hulladék mennyiségének csökkenéséhez.

A keletkező kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornára kötött egységek számának növekedésével növekedett.

22. sz. táblázat: A nem veszélyes hulladékok tervezett és tényleges (keletkezett) mennyisége (t/év) Hévíz területén

| Hulladék | 2003 | 2007 tény | 2008 terv |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | 2634 | 2451 | 2660 |
| Települési folyékony hulladék | 70 | 18674 | 56 |
| Kommunális szennyvíziszap* | 0 | 0 | 0 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 10 | n.a. | 11 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | n.a. | 601 | n.a. |
| Összesen | 2704 | 21125 | 2727 |

* A csatornán elvezetett szennyvíz 2 %-a iszap

Forrás:	ZÖLDFOK Zrt., 2008,

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., 2008

Almásháza, Hévíz, Ligetfalva, Nemesbük, Sénye, Tilaj, Zalacsány, Zalaköveskút Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2008

23. sz. táblázat: A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött kiemelten kezelendő hulladékáramok mennyiségének alakulása (t/év)

| Hulladék | 2003 | 2007 tény | 2008 terv |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 0 | +10% |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 | +10% |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 | stagnálás |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 | stagnálás |
|  | Egészségügyi hulladékok | 2,6 | 0 | 2,73 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 | 0 | 0 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 0 | 0 |
|  | Gumi | 0 | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék (zöld hulladék) | 0 | 158 | 0 |

Forrás:	Hévízi GAMESZ, 2009

Almásháza, Hévíz, Ligetfalva, Nemesbük, Sénye, Tilaj, Zalacsány, Zalaköveskút Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2004-2008

24. sz. táblázat: A képződő csomagolási hulladékok mennyiségének alakulása (t/év)

| Hulladék | 2003 | 2007 tény | 2008 terv |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 10 | 44,14 | 12 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 4 | 10,11 | 4,8 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 20 %-os növekedés |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 |  |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 |  |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 6 | 20,08 | 7,2 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 | 20 % növekedés |

Forrás:	ZÖLDFOK Zrt., 2008

## Csökkentési célok, ártalmatlanítási, hasznosítási célok

A települési szilárd hulladékra vonatkozó (országos) csökkentési célkitűzések alapja a Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) 56.§-a.

A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat

2007. július 1 napjáig 	50%-ra

2014. július 1 napjáig 	35%-ra kell csökkenteni az 1995. évi szinthez képest.

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július 1. napjáig el kellett volna érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50%-a hasznosításra kerüljön,

- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen a 2000. évi szinthez képest.

A fentiek figyelembe vételével a szelektív hulladékgyűjtés során keletkező új fajta hulladékok mennyisége összefügg a vegyesen keletkező, lerakásra kerülő szilárd települési hulladék mennyiségével, ezért a települési hulladékok mennyiségének relatív csökkenése várható. Ez nem valósult meg az elmúlt évek során.

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig). A program folyamatos előrehaladásának megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési folyékony hulladék mennyisége fokozatosan csökkeni fog.

25. sz. táblázat: A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési cél

| Hulladék | Csökkentési cél |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése 2007-re 50%-ra, a Hgt-ben foglaltaknak megfelelően. 2008-ra el kell érni, hogy a lerakásra kerülő hulladékmennyiség a 2000. évinek legfeljebb 75%-a legyen és így a 2000. évi 83 %-os arány 60% alá csökkenjen. |
| Települési folyékony hulladék | A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programban és a Balaton törvényben előírtak szerint el kell érni, hogy minél nagyobb arányban kössenek rá az ingatlantulajdonosok a hálózatra. 2009-re a csökkentési cél 20% a 2000. évihez viszonyítva. |
| Kommunális szennyvíziszap | El kell érni, hogy a szennyvíziszap minősége lehetővé tegye, hogy a mezőgazdasági hasznosítás minél nagyobb arányban biztosítható legyen. |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása 2009-re változatlan. |

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben rögzített hulladékgazdálkodási célokhoz tartozó referencia év 2000.

26. sz. táblázat: A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és területi hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Települési szilárd hulladék | Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a keletkező hulladékok minél nagyobb hányada anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és a lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön. Szelektíven gyűjtött, anyagában történő hasznosítás 2009-ig 15%. Másodnyersanyagként történő hasznosítási cél 2009-ig 35% a 2000. évi szinthez viszonyítva. | A szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele a tervidőszak végére. |
| Települési folyékony hulladék | A folyékony hulladék további megfelelő ártalmatlanításának megszervezése. 2009-re a csökkentési cél 20% a 2000. évi szinthez viszonyítva. | Az OHT-vel összhangban célul kitűzhető mennyiség 15 %-os csökkentése a csatornázás fejlesztésének köszönhetően, valamint a környezetkímélő módon történő gyűjtés. |
| Kommunális szennyvíziszap | A településen nem keletkezik szennyvíziszap. A szennyvíztelepi iszapok tekintetében minél nagyobb arányú talajerő-visszapótláskénti hasznosítása a cél (a 2000. évi 35 %-ról minimálisan 2009-re 55%-ra kell növelni). | Az OHT-vel összhangban el kell érni a szennyvíziszap minőségi paramétereire vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági hasznosítás minél nagyobb arányban biztosítható legyen. |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és egyéb inert hulladék külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását. 2009-ig a hasznosítási arány 50 % a 2000. évi szinthez képest. | Az építési és bontási hulladékok kezelésénél meg kell oldani a minél nagyobb arányú hasznosítást, valamint a bontás során keletkező veszélyes és szerves hulladékok szétválogatását, elkülönített gyűjtését. |

27. sz. táblázat: A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó célok

| Hulladék | Csökkentési cél |
| --- | --- |
| Hulladékolajok | A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. A hulladék ártalmatlanításának megszervezése. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. |
| Kiselejtezett gépjárművek | Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. |
| Egészségügyi hulladékok | Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás lehetőségéről. |
| Állati eredetű hulladékok | Szelektív gyűjtés biztosítása térségi szinten. |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. |
| Azbeszt | Információ szolgáltatása a lakosságnak a lehetséges ártalmatlanítás módjáról. Kapcsolódás az országos azbesztmentesítési programhoz. |
| Egyéb hulladék | - |

28. sz. táblázat: A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és területi hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Hulladékolajok | A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. A hulladék ártalmatlanításának megszervezése. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. | A képződő mennyiség csökkentésére közvetlen befolyásolási lehetőség nincs, mert a hulladék mennyisége a felhasznált kenőolaj mennyiségétől, a gépjármű műszaki állapotától és az üzemben lévő gépjárművek számától függ. Ezekre a tényezőkre hatni környezetvédelmi eszközökkel regionális terv keretében nagyon nehéz. Lakossági begyűjtő rendszer kiépítése és teljessé tétele. |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. | Hasonlóan az előző pontban leírtakhoz, a képződő hulladék mennyiség befolyásolása környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. A már jól működő begyűjtő rendszer teljessé tétele. |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Szelektív hulladékgyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. | Az életszínvonal emelkedésével és az eddig elhasználódott berendezések várható tömeges lecserélésével a hulladék mennyisége növekedni fog, csökkenés nem valószínű. Az elektronikai és elektromos berendezések hulladékának begyűjtési és visszavételi rendszerének kialakítása, a szakmai szervezetekkel történő egyeztetés a térségben elvégzendő feladatokról. |
| Kiselejtezett gépjárművek | Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. | A hulladékolajok esetében leírt indokok ebben az esetben is érvényesek. A képződő hulladék mennyiség befolyásolása környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. Az EU előírásainak megfelelő, a térség/régió igényeit kielégítő bontótelep(ek) kialakítása. |
| Egészségügyi hulladékok | Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás lehetőségéről. | Az ellátási színvonal emelkedésével a hulladék mennyiségének a növekedése, nem pedig a csökkenése várható. |
| Állati eredetű hulladékok | Szelektív gyűjtés biztosítása térségi szinten. | Az állattenyésztés a térségben nem jelent domináns ágazatot. |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti hulladékudvarok kialakításának segítségével. | A technológia váltás már megtörtént a csomagolóeszközök területén, ezért a mennyiségi csökkenés nem várható. |

29. sz. táblázat: A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. |
| Műanyag csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. |
| Fa csomagolási hulladék | Anyagában történő hasznosítás biztosítása. |
| Fém csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés biztosítása, hulladékudvaron keresztül és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. A hulladékkezelési eljárások során mágnes szeparáció alkalmazása. |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | Anyagában történő hasznosítás biztosítása. |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | Anyagában történő hasznosítás biztosítása. |
| Üveg csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. |
| Textil csomagolási hulladék | Anyagában történő hasznosítás biztosítása. |

30. sz. táblázat: A csomagolási hulladékokra vonatkozó helyi és területi hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |
| --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a kistérség minden településén a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. A nem szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok utóválogatási lehetőségének megteremtése. | Adathiány miatt az elmozdulás iránya nem adható meg. |
| Műanyag csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a kistérség minden településén a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. A nem szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok utóválogatási lehetőségének megteremtése. |  |
| Fa csomagolási hulladék | Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen gyűjtött hulladék utóválogatásának biztosításával. |  |
| Fém csomagolási hulladék | Anyagában történő hasznosítás, mágneses szeparációs eljárás segítségével. |  |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen gyűjtött hulladék utóválogatásának biztosításával. |  |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen gyűjtött hulladék utóválogatásának biztosításával. |  |
| Üveg csomagolási hulladék | Szelektív hulladékgyűjtési rendszer biztosítása a hulladékok különgyűjtésének kialakításához. |  |
| Textil csomagolási hulladék | Lerakott mennyiség csökkentése a vegyesen gyűjtött hulladék utóválogatásának biztosításával. Karitatív gyűjtések támogatása. |  |

Helyi szint: település

Területi szint: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területe

# VI. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

Figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokban, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, illetve a Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás (TSZH) Fejlesztési Stratégiában meghatározottakat, Hévíz településnek is az ott meghatározott célok eléréséhez kell igazodni (TSZH Fejlesztési Stratégiában referencia év a 2004.).

Megelőzés

- A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépülésének elősegítése.

- A lakossági szerves hulladékok házi komposztálásának elterjesztése a családi házas településen/településrészeken.

- Az újrahasználat ösztönzése.

- A beruházások és a létesítmények tervezésénél azon kezdeményezéseket kell előnyben részesíteni, amelyek a biohulladékok, a csomagolási hulladékok és a veszélyes hulladékok maradék-hulladéktól történő elkülönített kezelését lehetővé teszik.

- Ösztönözni kell a hulladékszegény technológiák bevezetését, az újrahasználható és a tartós termékek piacra kerülését, valamint a fogyasztói szokásokat ebbe az irányba befolyásoló tájékoztató felvilágosító munkát.

Hasznosítás

- El kell terjeszteni és teljessé kell tenni a hasznosítható összetevők elkülönített begyűjtését, ipari előkészítését, az ehhez szükséges létesítmények és eszközpark (gyűjtőszigetek, gyűjtőedényzet és begyűjtő járművek, válogatóművek) létrehozását, illetve alkalmazását.

- A szelektív gyűjtés eszközeinek biztosítása a lakosság legalább 60%-a részére 2009-re, 80%-a részére 2013 végére.

- A szelektív begyűjtést szolgáló rendszerek kialakításakor a fokozatosan bővülő komplex megoldások előnyben részesítése.

- A települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009-ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig (anyagában vagy termikus úton).

- A lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának a 1999/31/EK irányelvben foglaltak szerinti csökkentése az 1995. évi szinthez képest (az ehhez szükséges elkülönített bio-hulladék és papír-hulladék begyűjtésének, illetve hasznosításának és előkezelésének – komposztálás, biogáz-előállítás stb. – fejlesztésével).

- A csomagolási hulladékok 53%-ának hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2008-ra, a csomagolási hulladékok 60%-ának hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2012-re (ebből 2008-ra legalább 15%, 2012-re legalább 20% a lakossági közszolgáltatás keretében).

- A háztartási elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak 4/kg/fő/év mennyiségben történő begyűjtése (nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók visszavételi kötelezettségére építve).

- A gumiabroncs-hulladék lerakásának teljes tilalma (2006-tól), visszavételi kötelezettség bevezetése 2013-ig (az ebből következő elkülönített gyűjtés és feldolgozás biztosítása, nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók termékdíj fizetési kötelezettsége alóli mentességi feltételekre építve).

- Az ólomakkumulátorok 2008-ra 90%, 2013-ra 95% fölötti elkülönített begyűjtésének biztosítása (nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók termékdíj fizetési kötelezettsége alóli mentességi feltételekre építve).

- A hordozható elemek és akkumulátorok hulladékainak 2008-ig legalább 15%-os, 2013-ra legalább 25%-os begyűjtése (nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók visszavételi kötelezettségére építve).

- Az önkormányzati egészségügyi intézmények hulladékkezelésének fejlesztése, beleértve a lakossági gyógyszer-hulladék elkülönített begyűjtését is.

Biztonságos ártalmatlanítás

- A települési szilárd hulladék lerakási arányának 60%-ra csökkentése 2009-re, 50%-ra csökkentése 2013 végére.

- A lerakásra vonatkozó követelményeket ki nem elégítő szilárd hulladék lerakók bezárása, a bezárt lerakók folyamatos rekultiválása.

- Az állami, illetve önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék begyűjtő és kezelő rendszerek fejlesztése, a korszerűtlen, nem megfelelő kezelőlétesítmények (dögkutak, dögtemetők) megszüntetése.

- Egyéb lakossági veszélyes hulladékok (festékek, növényvédő szerek, háztartási vegyiáruk stb.) elkülönített begyűjtésének fejlesztése.

## Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemléletformáló oktatási programok

A tervezési terület kommunális hulladékainak jogszabályi követelményeknek megfelelő kezelésére egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kerül kialakításra. Ebben a rendszerben a jelenleg alkalmazottól eltérő, korszerű és hatékony módszerekkel történik a hulladék kezelése. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetéséhez alapvető fontosságú a szemléletváltás mind az önkormányzati hivatalban dolgozók, mind a lakosság körében. Ennek elősegítését az alábbi programok szolgálják.

Intézményi háttér

Az önkormányzatnál ki kell alakítani a helyi feladatok ellátására alkalmas szervezeti kereteket, meg kell teremteni ennek személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit. Az önkormányzat valamennyi egységének kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodási célok megvalósítására (pl. az építési-bontási vagy állattartási engedélyek kiadásánál kiemelten kell szabályozni a keletkező hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket).

Ismeretterjesztés, tájékoztatás

A nyilvánosságot tájékoztatni kell a kialakításra kerülő regionális hulladékgazdálkodási rendszer elemeiről és a megfelelő működtetésével kapcsolatos lakossági követelményekről. Ennek megvalósítására szakmai programokat kell szervezni. A program megszervezése a regionális hulladékgazdálkodási rendszert működtető szervezet feladata (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás), a munkába be kell vonni az önkormányzatot, környezetvédelmi hatóságot, tudományos intézeteket és a civil szervezeteket.

A hulladékgazdálkodás feladatairól, szabályozásának változásairól folyamatos tájékoztatást kell adni a helyi újságban és más kommunikációs csatornákon.

A hatékony ismeretterjesztést és szemléletformálást kiadványok, szórólapok, plakátok készítésével és terjesztésével, játékos vetélkedők szervezésével lehet elősegíteni (ezt elsősorban az ifjúság körében).

Oktatás, képzés

Biztosítani kell a hivatalban dolgozók folyamatos oktatását és képzését az új vagy változó jogszabályok megfelelő alkalmazása céljából, a versenyképes tudás és a jogi, műszaki tudásszint emelése érdekében. Be kell építeni az oktatási tanagyagba a hulladékgazdálkodási ismereteket, hogy a tanulók minden szinten rendelkezzenek ismeretekkel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről. Ennek teljes körű megvalósítása meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit, kivitelezése az oktatási és a környezetvédelmi tárca feladata.

Adatbázis létrehozása

A megbízható és teljes körű elemzést elősegítő hulladékos információs rendszer kialakításával meg kell teremteni a későbbi hulladékgazdálkodási tervezés feltételeit és adatbázisát.

# VII. A tervezett intézkedések végrehajtásának ideje és költsége

## Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt

A megvalósítani tervezett Nyugat-Balatoni regionális szilárdhulladék kezelő rendszer földrajzi hatásterülete Zala, Somogy, Vas és Veszprém megye 281 településére terjed ki, amely települések területe a Dunántúl közepén, a Balaton Keszthelyi medencéjétől nyugatra terül el.

A terület településrendszere változatos, az aprófalvaktól a városokig és az agglomerálódó térségig szinte minden településhálózati elem fellelhető.

A projekthez 30 darab Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található település tartozik.

A projekt fő célja a Nyugat-Balaton és a Zala-folyó vízgyűjtőjének szilárd települési hulladékkezelésének EU szabályoknak megfelelő megoldása, az ehhez szükséges műszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek megteremtése. A projekt célkitűzései:

- Hulladék elhelyezése, korszerű nagytérségi hulladéklerakókon;

- Tömörítős, pormentes háztartási hulladékgyűjtés;

- Átrakóállomások alkalmazása, többlépcsős hulladékgyűjtés;

- Szelektívgyűjtés a lakossági hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtésére;

- Hulladékudvarok rendszerének kialakítása;

- A hasznosítható hulladékok válogatása és ipari előkészítése;

- BIO (zöld) hulladékok hasznosítása (komposztálás);

- A felszín alatti vízbázisok védelme, védett természeti értékek megőrzése;

- Új technika, technológia, esetleg gyártási és üzemeltetési kultúra kifejlesztése, a térség gazdasági életének segítése, a munkanélküliség csökkentése;

- Korábban működött hulladéklerakók rekultivációja.

A projekt konkrét elemei

Regionális hulladéklerakó kialakítása Zalabér, Nagykanizsa, Zalaegerszeg közigazgatási területén (az utóbbi két településen a meglévők korszerűsítésével). A projekt teljes hulladékkezelési rendszere erre a három lerakóra szervezve valósul meg.

A Nyugat-Balatoni térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljeskörű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, átrakó állomások létesítésével, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével valósul meg.

Átrakó állomások: Lenti, Celldömölk.

Hulladékkezelő (válogató, bálázó, stb.) központ létesítése Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Zalabéren található 3 korszerű lerakón, valamint lenti, keszthelyi és celldömölki telephelyeken.

Komposztáló üzem létesítése Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Zalabéren található 3 korszerű lerakón, továbbá Celldömölkön, Lentiben, és Keszthelyen.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése / bővítése  Nagykanizsán, Zalaegerszegen a már meglévő lerakón, ezenkívül Letenyén, Zalakaroson, Lentiben, Zalalövőn, Zalaszentgróton és Vasváron.

Regionális hulladékkezelő rendszer kiépítése

A regionális hulladékgyűjtő rendszer kiépítése regionális logisztikát feltételez. A Dunántúl nyugati részének változatos településszerkezetét figyelembe véve, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseivel összhangban a regionális hulladékkezelési központok létesítését szükséges támogatni. A legkedvezőbb működési költségek elérése érdekében a komplex hulladékkezelő/gyűjtési körzetközpontokat elsősorban a térség sűrűn lakott részeihez közel szükséges kialakítani. A központok létesítésére a már meglévő területeken kerül sor: Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben, Keszthelyen és Celldömölkön.

A projekt települések gyűjtési körzeteiben a hulladék keletkezésének helyén (lakások intézmények, szolgáltató létesítmények), hulladékszigeteken, hulladékudvarokban elkülönítetten szelektíven összegyűjtött települési szilárdhulladékokat: papír, műanyag, üveg, fém, textil, biológiailag lebomló szerves hulladékot a gyűjtési körzetekben kialakított hulladékkezelő telepre szállítják. Ott a hulladékot újrahasznosítás céljából előkezelik, pl. válogatják, bálázzák; a biológiailag lebomló szerves hulladékrészt komposztálják, végül az előkezelt hulladékot másodnyersanyagként újrahasznosítják, értékesítik.

A szelektíven gyűjtött lakossági veszélyes hulladékrészt (lakosságtól származó akkumulátorok, szárazelemek, gyógyszerek, stb.) a hulladékudvarokba szállítják. A hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtik a lakosság által leadott veszélyes hulladékot, amelynek újrahasznosítható részét, kb. 20 % (pl. akkumulátorok), átadják arra alkalmas átvételi jogosultsággal rendelkező átvevőnek újrahasznosítás céljából. A veszélyes hulladékrész nem hasznosítható része, kb. 80 % a hulladékudvarból kiszállításra, elszállításra kerül meglévő országos hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából (Aszód).

A projekt területen hat hulladékkezelő telep létesül, a különböző hulladékgyűjtési körzetek hulladékainak fogadására.

Zalabéren 1 db regionális hulladékkezelő központ kerül kialakításra (1db. cca. 60.000m2 területű hulladéklerakó, 1 db. hulladékválogató mű, 1 db komposztáló telep).

Nagykanizsán 1 db hulladékkezelő központ épül (1 db hulladékválogató mű - kétszintes csarnok 2.200 m2 alapterületen és szociális épület 135 m2 alapterületen; 1 db komposztáló telep, 3200 m2 területen betonburkolat), továbbá hulladékgyűjtő udvar bővítése/kialakítása történik meg (220 m2 térburkolat,  290 m2 nyitott térlefedés, 2095 m2 betonburkolat, közműépítés térvilágítás).

Zalaegerszegen 1 db hulladékkezelő központ kerül kialakításra (1 db hulladékválogató csarnok 2.500m2 alapterületen és szociális épület 105 m2 alapterületen), továbbá 1 db komposztáló telep épül (3.200 m2 területen betonburkolat) és 2 db hulladékgyűjtő udvar készül (290 m2 - 290 m2 nyitott térlefedés, 1.900 m2 - 2.000 m2 betonburkolat, közműcsatlakozásokkal).

Keszthelyen 1 db hulladékkezelő központ létesül (1 db hulladékválogató bővítése, 1 db komposztáló bővítése valósul meg).

Celldömölkön 1 db hulladékkezelő központ kerül építésre (1 db bálázó, 1 db komposztáló, 1 db átrakó állomás épül).

Lentiben 1 db hulladékkezelő központ épül (1 db bálázó,1 db komposztáló, 1 db átrakó állomás építése valósul meg).

Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtésnek elsődlegesen a gyűjtési körzetközpontokhoz kell kapcsolódnia. A szelektív hulladékgyűjtés megszervezéséhez a következőket kell megvalósítani:

- Gyűjtőszigetek kihelyezése;

- Házhoz menő gyűjtés megszervezése a városok családi házas övezeteiben;

- Gyűjtőkonténerek kihelyezése a forgalmasabb helyeken (helyi központok stb.);

- Hulladékudvarok rendszerének kialakítása és igénybevételének elterjesztése.

A szelektív gyűjtés bevezetéséhez szükséges hulladékgyűjtő járművek és gyűjtőedényzetek beszerzésére szintén az elindult regionális hulladékgazdálkodási projekt, valamint az ezt kiegészítő közszolgáltatói, illetve önkormányzati beruházások keretében kerül sor.

A gyűjtőkörzetekbe kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényzetet a nyugati országokhoz hasonlóan hulladékfrakciók szerint színezéssel kell ellátni megkülönböztetés céljából a következő jelöléseket alkalmazva:

| Hulladék frakció | Szín |
| --- | --- |
| papír | kék |
| műanyag | sárga |
| üveg | barna |
| fém | piros |
| bomló szerves | zöld |

## Települési szintű feladatterv

31. sz. táblázat: Hévíz város hulladékgazdálkodási feladatai

| Sorsz. | Intézkedés | Résztvevők | Időzítés | Költségigény (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések |
| Csökk-1 | Szelektív hulladékgyűjtés folyamatos fejlesztése, a meglévő gyűjtőszigetek üzemeltetése a csomagolási hulladékok teljes körű gyűjtésére vonatkozóan | önkormányzat, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | 1447 |
| Csökk-2 | A szennyvíz csatorna hálózat bővítése, a bekötések ösztönzése | vízi-közmű társulat, önkormányzat, DRV Zrt., helyi lakosok | 2009-től folyamatosan | 180/háztartás |
| Hulladékhasznosítás célkitűzéseit szolgáló intézkedések |
| Haszn-1 | Konyhai hulladékok, biológiailag könnyen bomló szervesanyagok komposztálásának fejlesztése | önkormányzat | 2009-2010 | részletes költségelemzést igényel |
| Haszn-3 | Külön gyűjtött csomagolási hulladékok hasznosítása érdekében csatlakozás – hasznosító rendszerekhez | önkormányzat, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | 1809 |
| Haszn-4 | Építési, bontási hulladékok hasznosításának elősegítése – regionális szinten másodnyersanyag előállítás | önkormányzat, közszolgáltató, ZALAISPA Hull.Társ. | 2009 | ISPA/KA projekt |
| Hulladék ártalmatlanítási célkitűzéseket szolgáló intézkedések |
| Ártl-1 | Települési szilárd hulladék korszerű hulladéklerakón történő elhelyezésének biztosítása – regionális rendszerhez történő csatlakozással | önkormányzat, közszolgáltató, ZALAISPA Hull.Társ. | 2009-től folyamatosan | ISPA/KA projekt |
| Ártl-2 | A szennyvíznek a kiépült csatorna hálózatba való juttatása, a szivárgások, a környezetre káros módon való kezelések megszüntetése, települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentése | önkormányzat, DRV Zrt. | 2009 | részletes költségelemzést igényel |
| Ártl-3 | A települési folyékony hulladék elhelyezésének megoldása | önkormányzat, DRV Zrt. | 2009-től folyamatosan | forduló/15-20 |
| Ártl-4 | Ivóvíz és szennyvíz-vezetékek vizsgálata, cseréje, átemelők felülvizsgálata a bűzkibocsátás, szivárgás csökkentése érdekében | önkormányzat, DRV Zrt. | 2009 | részletes költségelemzést igényel |
| Ártl-5 | Építési bontási hulladékok ártalmatlanítása regionális rendszerhez történő csatlakozással | önkormányzat, közszolgáltató, ZALAISPA Hull.Társ. | 2009 | részletes költségelemzést igényel |
| Rekultiválási, felszámolási célkitűzéseket szolgáló intézkedések |
| Felsz-1 | Illegális hulladéklerakók megszüntetése, kialakulásuk megakadályozása | önkormányzat | 2009-től folyamatosan | 1000 |
| Intézményfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések |
| Intézm-1 | Intézményfejlesztés: a hulladékgazdálkodás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése | önkormányzat, GAMESZ, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | Szervezési intézkedés |
| Intézm-2 | Hulladékgazdálkodás információs rendszerének kialakítása és folyamatos karbantartása | önkormányzat, GAMESZ, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | Szervezési intézkedés |
| Intézm-3 | Helyi rendeletek megalkotása és módosítása a hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működéséhez | önkormányzat | 2009-től folyamatosan | Szervezési intézkedés |
| Intézm-4 | A település közterületi hulladékgyűjtési feladatainak megszervezése, köztisztasági feladatok ellátása | önkormányzat, GAMESZ, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | 27000 |
| Intézm-5 | Évente lomtalanítás szervezése | önkormányzat, közszolgáltató | 2009-től folyamatosan | Szervezési intézkedés |
| Tudatformálással kapcsolatos intézkedések |
| Tudat-1 | Gazdálkodók, vállalkozók folyamatos tájékoztatása, képzése a korszerű hulladékgazdálkodással kapcsolatban(veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatban is) | önkormányzat, közszolgáltató, ZALAISPA Hull.Társ. | 2009-től folyamatosan | 200 |
| Tudat-2 | Felvilágosító, tudatformáló rendezvények szervezése, kiadvány szerkesztése a korszerű hulladékgazdálkodásról | civil szervezetek, önkormányzat, közszolgáltató, ZALAISPA Hull.Társ. | 2009-től folyamatosan | 200 |
| Tudat-3 | Vízminőségi paraméterek vizsgálata a település felszín alatti vízkészletében (folyékony hulladék beszivárgás ellenőrzése talajvízben) | civil szervezetek, DRV Zrt. | 2009-től folyamatosan | 100 |

## A hulladékgazdálkodási terv indikátor rendszere

Mind Hévízen, mind a Balaton Régióban élő helyi lakosok és az ide érkező vendégek érdekeltek a térség környezeti állapotának alakulásában, a természeti erőforrások felhasználásában. A Balaton és a Hévízi-tó vízminősége jelenti a legfontosabb környezeti mutatókat/indikátorokat a helyi érintettek számára. Ezen kulcsfontosságú mutatók szorosan összefüggnek az éghajlattal és élővilággal kapcsolatos indikátorokkal, valamint az emberi tevékenységeket befolyásoló indikátorokkal, ideértve a szennyvíz és hulladék termelést, mezőgazdaságot és közlekedést. A környezeti indikátorok a Balaton Régióban a múltban bekövetkezett, jelenben végbemenő, a jövőben várható változásokat mutatja be.

32. sz. táblázat: A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezeti indikátorok

| Megnevezés | Környezeti Indikátor | Meghatározás | Mérték-egység | Lehetséges adatforrás | Területi egység, és időbeli eloszlás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízminőség | A felszín alatti vizek nitrogén szennyezettsége | A felszín alatti vizeket érő összes nitrogén terhelés | tonna/év | VITUKI | Balaton medencéje |
| Kommunális infrastruktúra | Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza, szolgáltatott víz | Lakosság vízellátása (teljes vízszolgáltatás) | km, l/fő/nap | KSH, közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza, elvezetett szennyvíz-mennyiség | Szennyvíz-csatornázottság, keletkező szennyvíz mennyisége | km, m3 | KSH, közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | A helyben maradó folyékony hulladék mennyisége | A településen a csatornahálózaton keresztül, valamint tengelyen elszállított szennyvízmennyiség különbsége | m3 | közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | Közműolló | Közüzemi vízvezeték-hálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna hálózat | % | KSH, közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba, ivóvízhálózatba bekapcsolt lakás | Ivóvízhálózattal, valamint szennyvízhálózattal rendelkező lakások száma | db | KSH, közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | Összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége | Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont ingatlan, háztartásban keletkező kommunális hulladék | tonna/év | közszolgáltató | Település, vállalkozás, évenkénti idősor |
|  | Szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége | Szelektív hulladékgyűjtés során gyűjtött papír, műanyag, PET palack | tonna/év | közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |
|  | Az illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége | A település közterületein, külterületein elhelyezett hulladék | tonna/év | közszolgáltató | Település, évenkénti idősor |

Forrás: A Balaton Integrált Sérülékenység Vizsgálata és Adaptációs Stratégiák c. projekt, 2008

## A megvalósítás szereplői

A hulladékgazdálkodási terv megvalósítása szempontjából alapvető a környezetvédelem intézményrendszerének helyi szinten való erősítése. E nélkül veszélybe kerülhet a fenntartható fejlődés elvének gyakorlati érvényesítése, a közérdek védelme, az önkormányzati környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok ellátása. A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megfelelően erősíteni kell az önkormányzat környezetvédelmi intézményrendszerét. Elengedhetetlen bővíteni és hatékonnyá tenni a környezetvédelmi szakmai és szervezeti rendszert, elősegítve annak megfelelő működtetését a szakmai és a lakossági feladatokban való közreműködésnél.

Szükséges erősíteni a horizontális kapcsolatok rendszerét, szorosabb együttműködésre törekedve a társhatóságokkal, vállalatokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel és a lakossággal.

A hulladékgazdálkodási terv megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom szereplőire, szervezeteire. A hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési törvénnyel, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban e vonatkozásban sajátos feladatai vannak az önkormányzatnak

A környezetvédelmi ismeretek, az ökológiai szemlélet és a környezettudatos magatartásforma kialakítása minden állampolgár és minden szakma számára elengedhetetlen a fenntartható fejlődés irányába való előrelépés igénye miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás feladata, hogy az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik környezeti következményeit és a helyes megoldások módozatait. Az önkormányzatnak ebben tevékeny részt kell vállalnia. A helyi társadalom környezethez való viszonyában az országos és helyi tömegtájékoztatási eszközöknek döntő szerepe van. A környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak alkalmazását kell elősegíteni és egyidejűleg a színvonalat növelni. A helyi társadalom szempontjából is alapvető elvárás az információhoz való jog biztosítása. Ebből a szempontból nem elegendő a környezeti állapotadatok megadása, hanem szükség van az okok, okozók tisztázására is, mert e nélkül a védekezésnek korlátozottak a lehetőségei.

A hulladékgazdálkodási terv megvalósításának főszereplője: Hévíz Város Önkormányzata.

A megvalósítás további szereplői:

Hévíz lakossága

Hévízi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Az államigazgatás központi és területi szervei

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

- Önkormányzati Minisztérium

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

ZÖLDFOK Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.

Vállalkozások

Civil szervezetek

## Ellenőrzés, monitoring

A terv végrehajtását folyamatosan nyomon kell követni, és meg kell szervezni az esetleges eltérésekről vagy gondokról a visszacsatolást. Ez utóbbit célszerű úgy kialakítani, hogy a jelzések alulról-felfelé áramoljanak annak érdekében, hogy a szükséges programok mindig a lehető legalacsonyabb szinten szülessenek meg, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Így a folyamatos visszajelzéseket először a részprogramok felelősei kapnák meg, akik intézkednének, és arról tájékoztatnák a végrehajtás fő felelősét.

Az ellenőrzési rendszer gyakorlatilag az együttműködés során született feladatvállalásokat hivatott nyomon követni és jelezni az eseteges eltéréseket.

A település önkormányzatának minden teljesítésről tájékoztatást kell kapnia, mivel a terv  egészének végrehajtásáért felelős szervezet. Az információáramlást ezért úgy kell megszervezni, hogy ne csak a felmerülő problémákkal kapcsolatban forduljanak hozzá, hanem a pontos teljesítésekről is mindenkor tájékozott legyen.

A társadalmi, gazdasági és környezeti hatások nyomon követése

A társadalmi, gazdasági és környezeti hatások nyomon követése kettős követelményt támaszt a monitoring rendszer megszervezésére vonatkozóan. Egyrészt fontos megismerni az új fejlesztéseket, azok hatását a gazdasági és társadalmi folyamatokra, másrészt figyelni kell a fejlesztések, beruházások és a turistaforgalom által a környezetre gyakorolt hatásokat.

Mivel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a Balaton Fejlesztési Tanács koordinálásával folyamatos programozási, monitoring és kutatási tevékenység folyik, az ennek során elkészített dokumentumok, jegyzőkönyvek fontos támpontot jelentenek a települések fejlődésének, állapotának nyomon követésében.

# Mellékletek

1. sz. melléklet: A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások

A hulladékgazdálkodás törvényi kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény határozza meg.

A törvényi kötelezettség végrehajtásának részletszabályait rendeletek határozzák meg:

- 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól;

- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

- 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről;

- 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről;

- 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

- 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól.

Az EU hulladékgazdálkodási Acquis-ban foglalt jogforrásainak harmonizációja során további, a települési hulladékgazdálkodást is érintő jogszabályok kerültek kiadásra:

- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól (94/62/EK);

- 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről (2006/12/EK);

- 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről (2002/96/EK);

- 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről (91/157/EGK);

- 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről (2000/76/EK);

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről (1999/31/EK);

- 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről;

A 91/156/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv alapján került bevezetésre a Hgt.-ben a hulladékgazdálkodási tervezési rendszer, amely előírja, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban 6 évre szóló országos, területi és helyi hulladékgazdálkodási terveket kell készíteni. Ennek megfelelően született meg a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozattal kihirdetett, 2003-2008. közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT), a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelettel kihirdetett 7 területi hulladékgazdálkodási terv, valamint a 2080 településre kiterjedő helyi tervek. Az országos és területi tervek külön fejezetben foglalkoznak a települési hulladékokra vonatkozó fejlesztési igényekkel, a helyi tervek pedig kimondottan az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó hulladékok helyi kezelés-fejlesztési terveit tartalmazzák.

# Text boxes

Hévíz Város Települési Hulladékgazdálkodási tervének Felülvizsgálati dokumentációja

készítette:

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

2009.

mbkg

- sz. melléklet: Hévíz átnézeti térképe