Szám:78      /2010					                                       sz. napirend

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének

2010. június 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a városközpont rehabilitáció projekt állásáról.

Az előterjesztést készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: -

# A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: -

Törvényességi észrevétel: nincs

Előterjesztő:

Vértes  Árpád

Polgármester

# Előterjesztés felülvizsgálati ív

Tájékoztató a városközpont rehabilitáció projekt állásáról.

tárgyú előterjesztéshez

| Beosztás | Név | Dátum | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyintéző | Babics Tamás | 2010. június 24. |  |
| Az előterjesztést felülvizsgáltam! |
| Osztályvezető |  |  |  |
| Jogász |  |  |  |
| Közgazdasági osztályvezető |  |  |  |
| Városfejlesztési és építésügyi osztályvezető | Babics Tamás | 2010. június 24 |  |
| Aljegyző, a szervezési és jogi osztály vezetőjeként | Dr. Puskásné Horváth Mária | 2010. június 24 |  |

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

A városközpont rehabilitációs munkák állásáról és az elmúlt időszakban történt események állásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A képviselő-testület korábbi ülésén a projektterületen alkalmazott pályaszerkezet rétegrendjével kapcsolatban a beruházás műszaki ellenőre és az önkormányzat megbízott beruházási szakértője tájékoztatást adott az akkor rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján.

Mint ismeretes a Vállalkozó kezdeményezte az útburkolat rétegrendjének változtatását, azzal indokolva, hogy műszakilag jobb, káros süllyedések szempontjából biztonságosabb rétegrendet javasolt. Az elvi megállapodás úgy szólt, hogy három alapvető állapotnak kell teljesülnie ahhoz, hogy a kivitelező az új, általa megfogalmazott rétegrendet alkalmazza.

- a beépítendő darált anyag a laboratóriumi vizsgálatok által előírt kritériumoknak megfeleljen,

- a tervező a vizsgálati eredmények birtokában adja meg a pontos rétegrendet, dokumentálva, aláírva,

- a módosított rétegrendnek nem lehet többletköltsége és ezt jegyzőkönyv formájában mind a Megrendelő, mind pedig a Vállalkozó elfogadja.

Az előzményeket az alábbi építési napló kivonat szerint foglalom össze:

Építési napló L 474854 oldal:

2010. május 3.

Műszaki ellenőr és megrendelő közös bejegyzése:

- Mai napon az Erzsébet királyné utca útépítési alépítményét tekintettük meg és az alábbiakat rögzítjük:

Az elkészített rétegrend nem a kiviteli terveknek megfelelően készül. Módosított rétegrend nem került elfogadásra, sem a tervező, sem a megrendelő, sem a műszaki ellenőr részéről.

Az alépítményi munkákat jóváhagyott tervek és rétegek hiánya miatt a mai naptól folytatni nem lehet. Az elkészült út alépítményi munkákat egyéb utasításig folytatni tilos, a gránitburkolatot az elkészült alépítményi területre ne helyezzék el

A tervektől eltérő rétegrendi kialakítások teljes mértékben a kivitelező felelőssége!

Babics Tamás PH Hévíz					Vízi Csaba műszaki ellenőr

Építési napló L 474855-56-57 oldal:

2010. május 4.

Tervezői bejegyzés:

A megrendelő és kivitelező kérésére a helyszínen megjelentünk és közösen bejártuk az Erzsébet királyné utcát, ahol a kiviteli tervtől eltérő pályaszerkezet épült a Gyöngyvirág köz és a Festetics tér közötti szakaszon. A megépült rétegrend 15 cm CKT, geotextilia és 20 cm vegyes szemcsés anyag. Kivitelezőnek bizonylatolni kell a beépített anyagokat és a CKT felületén mért  E2 = 180 MN/m2 értékeket, amennyiben a műszaki ellenőr a bizonylatokat elfogadja a megépült pályaszerkezetre a kőburkolat (gránit kockakő) ráépíthető.

A további szakaszokon az alábbi pályaszerkezetet kell megépíteni, melyet T. Kivitelező javasolt és tervező felülvizsgált:

Járda burkolat:

- gránitlap vagy beton térkő 7,5 cm,

- 3-4 cm zúzott  homokágy NZ 2/4,

- 15 cm CKT T2 előkevert cementstabilitású E2 >= 180MNm2,

- 10 cm fagyálló homokos kavics ágyazat U>12 I+A <20% E2 > 75 MN/m2,

- 1 réteg geotextilia 100 gr/m2,

- 15 cm mart aszfalt, dolomitos szemcsés bontott anyag E2 >63 MN/m2,

- földmű E2> 50 MN/m2.

Útpálya szerkezet:

- 9-11 cm gránit kiskockakő,

- 3-4 cm zúzott  homokágy NZ 2/4,

- 15 cm CKT T2 előkevert cementstabilitású E2 >= 180MNm2,

- 10 cm fagyálló homokos kavics ágyazat U>12 I+A <20% E2 > 75 MN/m2,

- 1 réteg geotextilia 100 gr/m2,

- 20 cm mart aszfalt, dolomitos szemcsés bontott anyag E2 >68 MN/m2.

- kiegyenlítő réteg szükség szerint,

- földmű E2> 50 MN/m2.

Javasolt a zúzott homokágy 1:4 arányú cementes keveréke a kövek stabilitásának biztosítására. A beépítésre kerülő bontott anyagnak meg kell felelni az Út 2-3.207 előírás 6. táblázatában foglaltaknak. A bontott anyag nem lehet környezetszennyező(EN-1744-1).

- A meglevő beton burkolatalap a szálloda (Erzsébet hotel) előtti szakaszon megtartató, de mikrorepesztésük szükséges,  kiegyenlítő réteg  rábetonozás.

- A Festetics térre vonatkozó módosított tervet tervező soron kívül elkészíti (május 7.)

Kriskáné Boda Ilona, Ivanics Imre Konstruma Kft  tervezők

Építési napló L 474858 oldal:

2010. május 4.

Műszaki ellenőr bejegyzés:

Kérem T. Kivitelezőt hogy a 0+120 és a 0+175 közötti szakaszon min. 10 méterenként tárcsás teherbírási próbát készíttetni szíveskedjék. A bizonylatokat kérjük 15. 07-ig leadni. Amennyiben valamelyik mérés eredménye nem éri el az előírt mértéket annak környezetében további méréseket kell elvégezni. A tervező által megadott módosított rétegrendre kérjük 05.07-ig kidolgozni a részletes árajánlatot, hogy a továbbépítendő rétegrendről dönteni lehessen.

Cziráky Zoltán műszaki ellenőr

Építési napló L 474863 oldal:

2010. május 10.

Műszaki ellenőr bejegyzés:

A 2010. 05. 07-én átadott útpálya szerkezet teherbíró képességének vizsgálati jegyzőkönyveire az alábbiakat közlöm:

- a 37. sz. jkv-ben végzett vizsgálati eredmény a tervezői kiírásnak megfelelő, az útpálya továbbépíthető,

- a 40. sz. jkv-ben rögzített értékek szerint a 0+130 szelvénytől a 0+190 szelvények közötti vizsgálati értékek nem érik el a tervező által meghatározott 180 MN/m2 értéket. A CKT esetében az 5 napos mérésnél a teherbíró képesség 75-85 % közötti értéke elfogadható lenne. A fentiek szerint kérem a mérések megismétlését. Amennyiben ezek a mérések sem igazolják  vissza az út pályaszerkezet teherbírását tervezettnek megfelelően, úgy kérem a 0+130-tól a 0+190 hosszelvények közötti szakaszon az elkészült pályaszerkezet visszabontását és az alépítmények megerősítését a tervezői utasítás szerint. A mai napon átadott szemeloszlási vizsgálatok eredményeit kérem a tervezőnek és a megrendelőnek is megküldeni.

Vízi Csaba műszaki ellenőr

Ezt követően 2010. május 11.-i keltezéssel a tervezést végző Konstruma Kft. írásban megküldte a végleges rétegrendre vonatkozó tervezői állásfoglalását, mely a következő:

Konstruma Mérnöki Iroda Kft.	Iso 9001:2009

1078 Budapest, Murányi utca 1. II/7-8	i.sz.:K--ÜLML-2010.05.11.

T.: +36-1-413-38-81,   F. +36-1-413-38-90	m.sz: 0915HEGY
www.konstruma.hu , office@konstruma.hu

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

TÜDŐ LÁSZLÓ OSZTÁLYVEZETŐ ÚR KLIE ZOLTÁN FŐÉPÍTÉSZ ÚR BABITS TAMÁS CSOPORTVEZETŐ  ÚR VIZI CSABA ÚR (ATROX Kft) SZ-L Bau Kft RÉSZÉRE

TÁRGY:	HÉVÍZ VÁROSKÖZPONT GYALOGOS ÖVEZET

PÁLYASZERKEZET KIALAKÍTÁSA – TERVEZŐI ÁLLÁSFOGLALÁS

Tisztelt Kollégák!

A Kivitelező által 2010.05.10-én megküldött mintakeresztszelvény szerinti javasolt rétegrend az eredeti kiviteli és engedéllyel rendelkező tervtől eltér.

A kiviteli terv szerinti pályaszerkezet a Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások (ÚT 2-3.206, ÚT 2-3. 207, ÚT 2-3. 212 ÚT 2-1. 222) szerint került meghatározásra, amely rétegrendet továbbra is fenntartunk. Ugyanezen előírások szerint vizsgáltuk felül a Kivitelező pályaszerkezet javaslatát.

Amennyiben a Kivitelező tervtől eltérő rétegrendet kíván építeni az alábbiakat javasoljuk:

ÚTPÁLYA PÁLYASZERKEZETE:

- 9-11 cm gránit kiskockakő

- 3-4 cm vtg. zúzott homok NZ 2/4

- 15 cm CKT-T2 telepen kevert cementstabilizáció,

teherbíró képessége E2>=180 MN/m2

-	24 cm mechanikai stabilizáció (M56: mart aszfalt, dolomit szemcsés bontott anyag),

teherbíró képessége E2>=72 MN/m2

- - 1 réteg geotextilia 100gr/m2

- földmű,	teherbíró képessége E2>=50 MN/m2

JÁRDA PÁLYASZERKEZETE:

- 7 cm vtg. gránitlap vagy betonkő

- 3-4 cm vtg. zúzott homok NZ 2/4

- 10 cm vtg. CKT-T2 telepen kevert cementstabilizáció,

teherbíró képessége E2>=180 MN/m2

-	28 cm mechanikai stabilizáció (M56 : mart aszfalt, dolomit szemcsés bontott anyag),

teherbíró képessége E2>=72 MN/m2

- 1 réteg geotextilia 100gr/m2

- földmű,	teherbíró képessége E2>=50 MN/m2

A járda burkolat alatt a 10 cm vtg. CKT-T2 kiváltható 10 cm vastagságú C8/10-es soványbeton alapra, ebben az esetben a mechanikai stabilizációs réteg vastagsága 26 cm. A soványbeton alapot dilatálni szükséges.

A fenti pályaszerkezetek csak abban az esetben építhetőek be, ha azt a mérnök vagy a műszaki ellenőr is jóváhagyja.

A beépítésre kerülő bontott anyagok minőségi bizonylatait a műszaki ellenőrnek át kell adni, az EN1744-1 szerint igazolni kell, hogy a környezetet nem szennyezi, összetételének és szemszerkezetének meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak.

Tisztelettel:

Ivanits Imre

Generáltervező

Konstruma Mérnöki Iroda Kft

A tervezők által elfogadott útpálya rétegrendjének ismertetése a rendkívüli testületi ülésen 2010. május 28-án megtörtént.

A képviselő-testületi ülésen mérési eredmény csak a 8 napos CKT teherbírására vonatkozóan állhatott rendelkezésre.

2010. június 3-án beadványában Papp Gábor képviselő kérdéseket fogalmazott meg, a beadványt csatolom. Ezt a beadványt teljes terjedelmében 2010. június 3-án délelőtt haladéktalanul megküldtük az építés műszaki ellenőrének és a beruházás szakértőjének.

A június 4-i kooperáción a beadványt ugyancsak átadtuk a Kivitelezőnek. A kooperáción az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a képviselői beadványra szakmailag helyes válasz az előírt 28 napos CKT teherbírási vizsgálat eredményének ismeretében kerülhet sor.

A 8 napos mérés jegyzőkönyve szerint az Erzsébet királyné utca vitatott szakaszán 4 mintvétel alapján történt mérés:

| VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV |
| --- |
| Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata |
| Tárcsás vizsgálat |
| MSZ-2509-3:1989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jegyzőkönyv száma: 45 |
| Megrendelő neve: SZL-BAU KFT. |
| Megrendelő címe: 8300 Tapola, Gyulakszi u. 8. |
| Kivitelező neve: SZYRIUSZBAU Kft. |
| Kivitelező címe: 8700 Marcali, Kossuth út 62. |
| A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2010.május 10. |
| Vizsgált létesímény | megnevezése:HÉVÍZ, Gyalogos övezet, Erzsébet Királyné út. |
|  | mérési űrlap átvételének időpontja: 2010. 05. 10. |
| A mérés | ideje:2010.május 10. |
|  | helye: Ckt alapréteg /Szegélyek között/ |
|  | módja: tárcsás mérés |
|  | egyéb észrevétel: Méréskor a CKT kora 8 nap |
| Földmű és pályaszerkezeti alsó alapréteg esetén az alkalmazott terhelés nagysága: | 0,3 N/mm2 |  |  |  |
| Pályaszerkezeti rétegek esetén: |  |  |  |  | 0,5 N/mm2 |  |  |  |
| Tárcsaátmérő: |  |  |  |  |  |  | 300 mm |  |  |  |
| VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK |
| Minta száma | MÉRÉS HELYE | Az első terhelés hat. beköv. sűllyedés s1 (mm) | A második terhelés hat. beköv. sűllyedés s2 (mm) | EREDMÉNYEK |
|  | Km szelvény | Oldal | Réteg neve | Függő-leges (m) |  |  | Teherbírási modulus E1 (N/ mm2) | Teherbírási modulus E2 (N/ mm2) | Tömörödési tényező Tt | Ágyazási együttható C (N/mm3) |
| 1. | 0+130 | Bal | CKT | Alapr. | 1,47 | 0,78 | 89 | 155 | 1,7 | _ |
| 2 | 0+142 | Közép | " | " | 1,62 | 0,70 | 98 | 160 | 1,6 | _ |
| 3 | 0+150 | Közép | " | " | 1,79 | 0,68 | 101 | 171 | 1,7 | _ |
| 4 | 0+161 | Jobb | " | " | 1,94 | 0,63 | 110 | 177 | 1,6 | _ |
| A vizsgálatra vonatkozó egyéb észrevétel: Csapadékos időszak utáni mérések. A mérések bizonytalansága a vizsgálati szabványoknak megfelel. A laboratórium szükség esetén a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vizsgálat során alkalmazott berendezés: Tárcsás mérőkészülék, Behajlásmérő |

A tervezők által előírt terhelési eredményeknek a 28 napos CKT esetében a legalább 180 N/ mm2   teherbírási modulus értéket kell elérnie.

A melléklet szerinti vizsgálat eredmény azt mutatja, hogy a 8 napos CKT 90%-os tervezési szilárdsági értéket mutat, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a 28 napos vizsgálat, már 100 %-os teherbírási minőséget fog mutatni. Ezért a javaslat az volt, hogy folytatható az építési munka, azzal a feltétellel, hogy a 28 napos szilárdságvizsgálatot mellékelni kell az építési naplóban.

Megjegyzés: amennyiben az ismételt vizsgálati eredmény nem felelne meg az előírtaknak, úgy a kritikus útszakasz alapozása elbontandó, és újra építendő.

2010. június 18-án kérésünkre a Kivitelező rendelkezésünkre bocsátotta a 28 napos mérés jegyzőkönyvét, mely ugyanazon szelvényekre vonatkozik:

VIATESZT Műszaki Szolgáltató Bt. 					Tel/Fax; 88/423-711

E-mail: sebestyen.karolv@chello.hu

8200 Veszprém, Csizmadia u. 4/c

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata Tárcsás vizsgálat

MSZ-2509-3-.1989

Jegyzőkönyv számat 48

Megrendelő neve: SZL-BAU KFT.

Megrendelő címe: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u 8.

Kivitelező neve: SZYRIUSZBAU Kft.

Kivitelező címe: 8700 Marcali, Kossuth út 62.

A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2010.május 31.

Vizsgált létesítmény

megnevezése HÉVIZ, Gyalogos övezet. Erzsébet Királyné út.
mérési űrlap átvételének időpontja: 2010. 05. 31

A mérés

ide|e:2010 május 31.

helye: Ckt alapréteg    /Szegélyek kőzött/

módja: tárcsás mérés

egyéb észrevétel: Méréskor a Ckt kora 28 nap

0,3 M/mm2 0,5 N/mm2 300 mm

Földmű és pályaszerkezeti alsó alapréteg esetén az alkalmazott terhelés nagysága:

Pályaszerkezeti rétegek esetén:

Tárcsaátmérő:

| VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK |
| --- |
| Minta száma | MÉRÉS HELYE | Az első terhelés hat. beköv. süllyedés (mm) | A második terhelés hat. beköv. süllyedés (mm) | EREDMÉNYEK |
|  | Km szelvény | Oldal | Réteg neve | Függőleges (m) |  |  | Teherbírási modulus E1 (N/mm2) | Teherbírási modulus E2(N/mm2 | Tömörödési tényező Tt | Ágyazási együttható C (N/mm3) |
| 1. | 0+130 | Bal | CKT | Alapr. | 1,85 | 0.78 | 89 | 181 | 2.0 |  |
| 2 | 0+142 | Közép | - | ■ | 1,97 | 0.70 | 98 | 185 | 1,9 | - |
| 3 | 0+150 | Közép | - | • | 2,02 | 0.68 | 101 | 186 | 1.8 | - |
| 4 | 0+161 | Jobb | - | ■ | 2,18 | 0,63 | 110 | 191 | 1.7 |  |

A vizsgálatra vonatkozó egyéb észrevétel: Csapadékos időszak utáni mérések.

A mérések bizonytalansága a vizsgálati szabványoknak megfelel.

A laboratórium szűkség esetén a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére

bocsátja.

A vizsgálat során alkalmazott berendezés: Tárcsás mérőkészülék, Behajlásmérö

A vizsgálatot végezte: Sebestyén Kelt: Veszprém, 2010. május 31.

A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős:

VIATESZT Bt

Veszprém, Csizmadia u. 4/C. Adószám; 27240D79-3-19

Sebestyén Károly ügyvezető

Az eredményekből kiolvasható, hogy a tervezők által előírt terhelési eredmények a 28 napos CKT esetében igazolták a 180 N/mm2 teherbírási modulus értéket.

Mellékeljük a pályaszerkezet szemeloszlási görbéit is, melyek az anyagösszetételre vonatkoznak:

Az útszerkezetnél alkalmazott geotextiliával kapcsolatban merültek fel aggályok.

Összefoglalva ismertetjük  a geotextilia tulajdonságait és alkalmazási módjait:

A geotextíliák legfontosabb alkalmazási területe külföldön és hazánkban egyaránt az építőipar, így többek között a víz- és útépítési munkák, drénezés, hulladéklerakó létesítés, de használják lapostető szigetelésnél, valamint hő- és hangszigetelő anyagként egyaránt. 
A különféle geotextíliákat széles körben alkalmazzák utak ágyazati elválasztó rétegeként vagy akár töltésalapozáshoz.

Burkolatlan utak esetén a geotextília az út élettartamának növekedését eredményezi, mivel csökkenti a nyomvályúk kialakulását, valamint megakadályozza a jó minőségű zúzottkő keveredését a gyenge minőségű természetes altalajjal.

Burkolt utak esetében a geotextília kitűnően elválasztja a különböző szerkezeti rétegeket, amely lehetővé teszi többek között az osztályozatlan (és ez által kevésbé költséges) kötőanyag használatát az útalapban. Az elválasztáson kívül a geotextíliák erősítő funkcióra is kiválóak, a beépített geotextília átveszi a megerősített rendszer terhelése révén keletkező húzó feszültségeket és ezzel növeli a rendszer terhelhetőségét.

Vízépítési munkák során a geotextíliák alkalmazhatóságát a nagy vízáteresztő képesség és a kedvező szilárdanyag visszatartó tulajdonság teszi lehetővé, így vízerózió elleni védelemre, folyók, csatornák partvédelmére jól felhasználhatók.

Az elmúlt években a geotextíliák drénezési célokra történő beépítése is igen sikeresen elterjedt. Alkalmazásuk jelentős dréncsövezésnél, dréntakarók, szivárgó rendszerek kivitelezésekor. Szivárgó rendszerek esetén a szűrőként alkalmazott geotextíliák megakadályozzák a talajszemcsék szivárgó rétegbe történő bemosódását, és eközben lehetővé teszik a víz nyomásmentes átjutását, ezzel biztosítva a vízelvezetés tartós üzemképességét.

A belvárosban telepítendő fákkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A fák kivágását többszöri egyeztetés előzte meg, így 2009. évben a tervezési szakaszban létrehozott úgynevezett „zöldbizottság” a kérdést vizsgálta. A fák kivágását a megújuló utcakép, a mélyépítési, a megváltozó burkolatmagasság és a burkolatbontási munkákból adódó visszafordíthatatlan gyökérsérülések is indokolták.

Kivágásra került 94 db fa. A kivágás során a fák zöme gyökerükig bélkorhadt állapotú volt, így kivágásuk már ezen ok miatt is indokolt volt.

Telepítésre kerül 58 db fa és 2421 db cserje, valamint 189 m2 virágágyás.

A kiültetésre kerülő kevesebb fa (- 36 db) egyik oka az, hogy a rekonstrukcióval érintett terület közvilágítása is megváltozik, így az eddigi 40 kandeláber helyett 77 új kandeláber kerül telepítésre (+ 37 db), melynek helyigénye miatt nem lehetett maradéktalanul pótolni a fákat, másik ok pedig az, hogy a tervezés folyamán kötelező szakhatósági egyeztetéseken pl. a tűzoltóság több helyen nem engedett a kivágandó fák helyére pótlást tervezni.

A fák ültetését a Kivitelező szak-alvállkozója végzi, a fák telepítőgödrébe megfelelő (Gamesz főkertész által elfogadott) minőségű talaj került és az ültetést követően azonnal üzembe állt az utcákban eddig nem lévő altalajöntöző rendszer, mely a fák megüdüléséhez szükséges vizet biztosítani tudja. Felmerült az is, hogy a telepítőgödrök mellett lévő geotextila a fák vízellátását akadályozni fogja , az ezzel kapcsolatos indokolásunk a geotextiliára fent leírtak szerint  vonatkozik.

Általánosságban tájékoztatásul leírjuk, hogy a Kivitelező a vállalkozási szerződése mellékletét képező minőségbiztosítási fejezetben foglaltak alapján folyamatos mintavételezéssel minőségellenőrzést végeztet.

A fent megfogalmazottak elkészítésébe bevontuk a hivatal beruházási szakértőjét Huszár Zsoltot és az építési műszaki ellenőri feladatokat ellátó ATROX Kft-t Vizi Csabát, így a leírtak szakmai véleményüket tartalmazza.

A jelenleg folyó munkákról:

Az Erzsébet királyné utca középső útfelületének kőrakási munkálatai befejeződtek, hátravan még a tömörítés és a fugák besöprése. Zajlik a kandeláberek alapozási munkája (az egész munkaterületen) és folyamatban van a leendő járdaszakaszok burkolása.  A Festetics téri közműkiváltási munkák (kórházi szennyvíz és ivóvíz közmű) folyamatban vannak és ott ugyancsak készül az útpálya gránitburkolata. Elkezdődött a szökőkút aknáinak, gépészetének a kialakítása is.A Rákóczi utca mélyépítési munkáiból a Fontana előtti szakaszon a beszámolás készítésének idején készül egy ivóvíz közmű kiváltás, készül a pályaszerkezet és elkezdődtek a burkolási munkálatok is.

A Rózsakert építészeti munkálatai jó ütemben haladnak, jelenleg a belső gépészeti munkálatok zajlanak. Várhatóan a közeli napokban kerül sor a tető szigetelésére, így a belső burkolási munkák is elkezdődhetnek.

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében a tervezői művezetésre a szerződések megkötésre kerültek. Szerződést kötöttünk a Rózsakert kiviteli tervét készítő Tóth László tervezővel és a gyalogos övezet kiviteli tervét készítő Konstruma Kft-vel. 1-1 milló Ft + ÁFA összegben. E tény nagymértékben segíti a mindennapi munkát, hiszen gyors választ tudnak adni a tervezők a menetközben keletkező problémák orvoslása tekintetében.

El kell mondani, hogy kísérletet tettünk a kapcsolódó magánterületi ingatlanok burkolása ügyében. A meghívásra sajnos kevesen jöttek el, és az ott pozitívan nyilatkozók közül is sokan visszamondták vállalásukat.

2010. június 14-én a kivitelező, a tervező, a majdani fenntartó GAMESZ és a megrendelő képviselői a tervező által javasolt utcabútorok csehországi gyártójánál megtekintette a tervekben szereplő eszközöket. A kiírásban szereplő utcabútorok fotói mellékelve. (A fotók a www.heviz.hu  e-testület felületen is megtekinthetők) Az ott látott utcabútorok mind megjelenésében, mind minőségében jobb volt, mint azt korábban a kivitelező az Erzsébet királyné utcában bemutatott. A bútorok megrendeléséről a kivitelező gondoskodik.

A Rózsakert ivókútjának Hévíz-gyógyvíz ellátását biztosító az Önkormányzat a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft és az Aquamarin Kft között kötendő szerződés előkészítése folyamatban van. A Hévíz-gyógyvíz biztosíthatósága miatt, a Hévíz-gyógyvízet a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft fogja biztosítani a vízkontingenséből és azt az évi 400m3 –t az Aquamarin vízkontingenséből fogjuk kompenzálni, mert a gyógyfürdőnek jelenleg nincs szabad vízmennyisége.

A pályázat állásáról:

A pályázat a támogatási szerződés megkötésének szakaszában van. Határidőn belül benyújtottuk a szerződéshez szükséges több száz oldalas dokumentumcsomagot. Az előkészítése folyik, így 2010. június 28-án a közreműködő szervezet helyszíni ellenőrzést is tart.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a tájékoztató megvitatását és elfogadást.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előterjesztés egyúttal válasz is a képviselői beadványra, mely a két ülés közti időszakba a belvárosi rekonstrukcióval kapcsolatban érkezett.

Hévíz, 2010. június 24.

A határozathozatal egyszerű többséget igényel.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközpont projekt kivitelezésének állásáról szóló tájékozatót elfogadja.

III.

Melléklet

Fényképmelléklet az utcabútorokról :

mmcite utcai pad (Vera), 1,80 m-es 66 db kerül telepítésre

mmcite utcai pad (Vera), 1,80 m-es (szállításra készen) karfás megrendelt változat

mmcite hulladéktároló (Diagonal), 35 db (kulccsal nyitható fedél)

mmcite hulladéktároló (Diagonal), 35 db kerül telepítésre

mmcite faültetésre alkalmas dézsa (Florium), 14 db kerül kihelyezésre

mmcite kerékpártároló 14 db kerül kihelyezésre